Тема 2,4: Турбореактивные двухконтурные двигатели

- Определение ТРДД. Отличительные особенности устр-ва и схемы ТРДД.

- Параметры ТРДД:

  - Тяга, удельная тяга, определение, формулы;

  - Удел. расход топлива, определение, формулы, значения;

  - Коэффициент энергообмена между контурами.

- Определение ТРДД. Отличительные особенности устр-ва и схемы ТРДД.

ТРДД – двигатель, в котором газ движется в двух контурах, тяга создается двумя газовыми потоками. Первый контур – аналогичен по конструкции обычному ТРД. Второй контур не имеет КС и турбины, при этом воздушный поток разгоняется при помощи вентилятора или компрессора.

Необходимость применения ТРДД вызвана тем, что на малых скоростях полета (M<1) КПД ТРД низкий, что связано большими потерями кинетической энергии с выходящим из дв-ля потоком. В результате на дозвуковых скоростях полета ТРД имеет низкую экономичность.

ТРДД имеет меньшую скорость газа, выходящего из сопла, а след-но потери с выходной скоростью уменьшаются. Наибольший КПД ТРДД имеют при скоростях полета 700-900км/ч.

Тяга ТРДД создается в рез-те истечения газа из обоих контуров. При этом в сравнении с ТРД тяговый КПД будет выше. Соответственно при одинаковых скоростях полета и количествах подаваемого топлива тяга ТРДД будет больше.

- Параметры ТРДД:

  - Степень двухконтурности:

Отношение расхода воздуха во втором контуре к расходу воздуха первого контура.

  - Удельная тяга:

Для ТРДД – отношение общей тяги двигателя к суммарному расходу воздуха через I и II контур.

  - Удельный расход топлива:

Отношение расхода топлива дв-ля в час к суммарной тяге дв-ля.

  - Коэф. энергообмена м-ду контурами:

Это – доля работы цикла I контура, переданная во II контур.