## Slide 1: Тема 1.3: Компрессор Занятие 2

## Slide 2: Вопросы:
Рабочие лопатки: назначение, конструкция и геометрические параметры
Способы крепления и осевой фиксации рабочих лопаток
Силы действующие на рабочии лопатки и вызываемые ими напряжения

## Slide 3
Лопатки предназначены для передачи энергии ротора к газовому потоку.

## Slide 4: Лопатка состоит из следующих элементов:

## Slide 5
Антивибрационная полка (не обязательный элемент).Она служит для разделения контуров,для ограничения перемещения пера лопатки при вибрациях, а также для ограничения радиальных перетекании воздуха.
Хвостовик служит для соединения рабочей лопатки с диском и передачи сил и моментов от диска к лопатке.
Корытце – вогнутая поверхность пера.
Спинка – выпуклая поверхность пера.
Корневая часть – участок пера,
примыкающий к хвостовику.
Концевая часть – периферийный участок пера.
Ножка участок лопатки между корневой частью и хвостовиком лопатки

## Slide 6: Требования к лопаткам:
высокая прочность и жесткость, (т.к. лопатки испытывают большую статическую и динамическую нагрузки во время работы двигателя)
высокая степень чистоты обработки пера. (что позволяет снизить потери на трение, а также снизить сопротивление усталости конструкции лопатки)
минимальная масса. (Снижение массы лопатки на 1% уменьшает массу компрессора на 4%.)
высокая точность исполнения линейных и угловых размеров (при изготовлении лопаток для получения одинаковых скоростей течения, давлений и температур воздушного потока в каждом лопаточном канале. Различные режимы течения в лопаточных каналах не только снижают кпд компрессора, но и возбуждают колебания, приводящие к поломке лопаток)

## Slide 7: Геометрические параметры лопатки:

## Slide 8: Замок лопатки и его требования :
Замок предназначен для фиксации лопатки в диске ротора
Высокая прочность;
Возможности точной установки лопаток;
Лёгкости монтажа лопаток;
Простота изготовления;
Возможность размещения наибольш. числа лопаток;
Малая масса.
Наибольшее распространение получило крепление лопаток в продольных пазах.

## Slide 9: Виды замков:
Трапециевидные замки (ласточкин хвост) имеют форму равнобочной трапеции. С хвостовика лопатки усилия передаются через боковые грани диска.
Ёлочные замки применяются в компрессоре сравнительно редко – обычно на последних ступенях многоступенчатых компрессоров. Этот тип соединения используют в тех случаях, когда стальные лопатки работают при повышенной температуре и значительных нагрузках.
Зубчатые замки с треугольными выступами применяют в барабанных роторах с кольцевыми пазами, ввиду лёгкости изготовления зубьев в пазах барабана фасонными резцами.

## Slide 10
Штифтовые и вильчатые замки применяются в дисковых роторах. В этом случае в диске делают кольцевой паз, если замок штифтовой. 2 или несколько кольцевых пазов, в которые входят ушки замковой части лопатки, если замок вильчатый.
Цилиндрические замки применяют в турбостроении. Этот тип соединения не обеспечивает достаточную прочность, что приводит к ограничению окружной скорости.
Прямоугольные замки используют в экспериментальных конструкциях. Центробежные силы массы лопатки воспринимаются штифтами, работающими на срез.

## Slide 11: Для фиксации лопатки, от осевого перемещения используют следующие способы:
Пластинкой;
Штифтом;
Пружинное кольцо.

## Slide 12
К статическим нагрузкам, действующим на лопатку относятся центробежные силы масс лопаток, возникающие при вращении ротора, и газовые силы, возникающие при обтекании профиля лопатки потоком, а также из-за наличия разности давлений газа перед и за лопаткой. Центробежные силы вызывают растяжение, изгиб и кручение лопаток, а газовые изгибают их и закручивают. При современных окружных скоростях центробежная сила лопатки в 300… 500 тыс. раз больше её массы. Поэтому напряжение от действия этих сил для лопаток турбины наиболее значительнее. Напряжение изгиба от центробежных и газовых сил меньше напряжения растяжения.

## Slide 13
К динамическим нагрузкам действующим на лопатки, относят нагрузки, возникающие в результате колебаний лопаток. Расчёт динамических нагрузок, которые вызывают переменные по знаку и значению напряжения кручения и изгиба затруднителен и их обычно определяют экспериментально.

## Slide 14
Температурные нагрузки действуют на рабочие лопатки турбин, вызываются неравномерным нагревом лопатки по длине и поперечным сечениям, в результате чего в них возникают внутренние напряжения. Расчёт напряжений в лопатках осевого компрессора и турбин производится одинаковыми методами. Допускаемые напряжения будут различными, так как лопатки турбин изготавливают из жаропрочных сплавов, а лопатки осевого компрессора – из алюминиевых, или титановых сплавов и стали.

## Slide 15
Прочитать книжку
Г.И.Данилейко «основы конструкции Авиационных двигателеи»
Стр.31-49