## Slide 1: Тема 1.10. Пусковые системы.
2 занятие

## Slide 2: Вопросы
1.Назначение,составные части и работа агрегатов пусковых систем:
а) ЭМК пускового топлива;
б) воспламенителя;
в) свечи;
г) стартера.
2.Неисправности пусковых систем.

## Slide 3
Электромагнитный клапан пускового топлива –предназначен для открывает или закрывает подачу топлива в момент запуска при определенных параметров (обороты, температура и давление) двигателя.

## Slide 5
Клапан пускового топлива имеет электри­ческую часть и гидравлическую часть с рези­новым уплотнением.

## Slide 6
Электрическая часть клапана представ­ляет собой сочетание броневого плунжерного электромагнита с втяжным сердечником 8 и стандартного штепсельного разъ­ема 10, который крепится винтами 11 к корпусу соленоида 15.

## Slide 7
Гидравлическая часть клапана пускового топлива имеет входной штуцер 1, завернутый в корпус клапана 7 и уплотняющий внутрен­нюю полость клапана медной шайбой 2, пружину 3 фильтра, фильтр тонкой очистки топ­лива 4 и выходной штуцер 6. Фильтр 4 встав­ляется в корпус клапана 7, имеет ячейки раз­мером от 20 до 35 микрон и удерживается пружиной 3.

## Slide 8
Принцип действия клапана состоит в сле­дующем. На работающем двигателе и во вре­мя стоянки электромагнитный клапан нахо­дится в обесточенном состоянии. Под воздей­ствием возвратной пружины 13 сердечник 8 с резиновым уплотнением плотно прижат к гнез­ду выходного штуцера 6, входной канал на­дежно перекрыт от выходного. Топливо к пус­ковому блоку не подается.
Во время запуска двигателя на катушку соленоида 12 электромагнита подается напря­жение через розетку стандартного штепсель­ного разъема 10. Возникшая электромагнит­ная сила преодолевает усилие от возвратной пружины 13, притягивая сердечник 8 к непод­вижному якорю.
Топливо, подведенное к штуцеру 1, прохо­дит через фильтр тонкой очистки 4 во внут­реннюю полость клапана, далее через откры­тый клапан, выходной штуцер 6 — на пуско­вой блок двигателя.

## Slide 9: Воспламенитель
Зажигание топливно-воздушной смеси в камере сгорания производится двумя (левым и правым) воспламенителями , работающими одновременно во время запуска двигателя.
Воспламенители крепятся на корпусе каме­ры сгорания.
Воспламенитель состоит из пусковой форсунки А и свечи В низкого на­пряжения, смонтированных в общем корпусе 3. На корпусе имеются два фланца. Нижний с четырьмя отверстиями, служит для крепления воспламенителя к фланцу корпуса камеры, верхний предназначен для крепления пусковой форсунки

## Slide 11
К корпусу воспламенителя при­варивается юбка 1 из жаропрочной стали с пятью отверстиями и тремя щелями для под­вода воздуха в полость воспламенителя. К юбке 1 воспламенителя точечной электро­сваркой приваривается дефлектор 2, который направляет поток воздуха к корню топливного факела. Пусковая форсунка крепится к кор­пусу 3 воспламенителя с помощью двух болтов и состоит из корпуса 4 форсунки, за вальцованного в нем распылителя 6 и фильтра 5. Топливо в камеру распылителя поступает из канала корпуса 4 пусковой форсунки через фильтр 5 по двум тангенциально расположен­ным отверстиям, при помощи которых обеспе­чивается закрутка топлива в камере распыли­теля. Под действием центробежных сил топ­ливо распыляется при выходе из соплового отверстия.

## Slide 12
В полости воспламенителя происходит пе­ремешивание распыленного топлива с возду­хом, поступающим через отверстия и щели в юбке воспламенителя, и зажигание топливно-воздушной смеси с помощью электроискрово­го разряда свечи.
Пламя из полости воспламенителя выбра­сывается в камеру сгорания и зажигает рабо­чую топливно-воздушную смесь.

## Slide 13: Свеча
Свеча предназначена для использования в системах зажигания газотурбинных двигателей, работающих преимущественно на сжатом природном газе. Она содержит корпус, расположенный в нем центральный электрод, кожух, охватывающий корпус с образованием охлаждающей полости. Кожух снабжен впускными и выпускными отверстиями, а также выходным отверстием на торце и экраном. Экран скреплен с торцом со стороны центрального электрода, а его стенки, образующие внутреннюю полость, выполнены незамкнутыми в направлении течения рабочего тела. Выполнение внутренней полости экрана сообщающейся отверстиями с охлаждающей полостью кожуха и полостью горения дает возможность ступенчато направлять поток воздуха из охлаждающей полости кожуха через полость экрана для создания воздушной завесы над торцом экрана и свечой, обращенной к зоне горения, и формировать устойчивый местный вихрь зоны обратных токов точно над выходным отверстием для плазмы на торце кожуха. Такая конструкция повышает эффективность охлаждения свечи и улучшает ее пусковые характеристики, повышая при этом безопасность эксплуатации газотурбинной установки. 2 ил

## Slide 14
Свеча зажигания газотурбинного двигателя содержит корпус 1, расположенный в нем центральный электрод 2 и кожух 3, охватывающий корпус 1 с образованием охлаждающей полости 4 и сообщенный впускными 5 и выпускными 6 отверстиями, а также выходным отверстием 7 (для выхода плазмы) на торце 8. Кожух 3 с полым экраном 9, образующим внутреннюю полость 10 внутри экрана 9, скрепленного с торцом 8 со стороны центрального электрода 2. Показан также поток 18 охлаждающего воздуха между наружным корпусом 19 камеры сгорания и стенкой жаровой трубы 17.

## Slide 15: Неисправности.
1. Двигатель недостаточно раскручивается.
2.Двигатель не выходит на частоту вращения режима малого газа.
3.Двигатель самопроизвольно выключается в процессе запуска

## Slide 16: Задание
1.Самостоятельно законспектировать. Назначение, виды, составные части и работа стартера.
2.Описать причины и способы устранения неисправностей системы запуска.
Информацию искать в книжки.(Г.И. Данилейко «Основы конструкции авиа. двигателей»