## Slide 1: Тема 1.9 Системы топливопитания.
2 занятие

## Slide 2: Вопросы
1.Назначение, типы, конструкция и работа:
а)топливных насосов;
б)топливных фильтров;
в)форсунок

## Slide 3: Топливных насосов
Основные и форсажные топливные насосы подают топливо к форсункам под давлением, обеспечивающим надлежащее качество распыла. В качестве основных и форсажных топливных насосов применяют плунжерные, шестеренные и центробежные насосы.

## Slide 4: Плунжерный насос
Плунжерные насосы могут применяться в системах топливо питания ГТД с производительностью подачи топлива до 5000–10000 кг/ч. Плунжерные насосы имеют высокий коэффициент объемной подачи, создают давление топлива на выходе до 8–15 МПа. Основное преимущество плунжерного насоса состоит в возможности достаточно простого регулирования подачи топлива при сохранении постоянной частоты вращения качающего узла без перепуска и дросселиро-вания, что уменьшает нагрев топлива в насосе.

## Slide 5
К недостаткам насосов данного типа относятся: сложность конст-рукции насоса; чувствительность к коррозии и наличию в топливе меха-нических примесей; ограниченная производительность, надежная работа при температуре топлива не выше 370–390К. Кроме того, плунжерные насосы требуют большого кавитационного запаса по давлению на входе (не менее 0,15–0,35 МПа).

## Slide 7
Принцип работы плунжерного насоса: при вращении ротора плун-жеры совершают возвратно-поступательные движения в стаканах ротора вдоль своих осей, поочередно засасывая и нагнетая топливо через окна распределительной золотниковой шайбы. Объемная производительность плунжерного насоса складывается из подач отдельных плунжеров.

## Slide 8
Количество плунжеров всегда выбирается нечетным для снижения пульсаций топлива на выходе из насоса. При четном числе плунжеров начало подачи одним плунжером будет совпадать с окончанием подачи другим, противоположным плунжером. При нечетном числе плунжеров за счет смещения фаз всасывания и нагнетания пульсации подачи топлива сглаживаются.

## Slide 9: Шестеренчатый насос
Шестеренные топливные насосы по сравнению с плунжерными имеют ряд преимуществ:
–просты по конструкции, компактны;
–при одинаковых габаритах и массе превосходят по производительности плунжерные насосы в 1,5–2 раза;
–производительность шестеренного насоса можно повысить применением нескольких качающих секций;
–мало чувствительны к чистоте и сорту топлива.
Основными недостатками шестеренных топливных насосов являются:
–трудность обеспечения высокого давления топлива из-за значительных утечек через радиальные и торцевые зазоры (современные шестеренные насосы обеспечивают при использовании подкачивающего центробежного насоса давление топлива на выходе не более 8–12 МПа);
–изменение производительности насоса осуществляется изменением перепуска топлива, что увеличивает потребную мощность на привод насоса и ведет к дополнительному нагреву циркулирующего топлива;
–объемный КПД шестеренного насоса ниже, чем плунжерного, и составляет 0,75...0,82 %.

## Slide 11
Основными элементами качающего узла шестеренного топливного насоса являются ведущая шестерня, приводимая во вращение через при-вод от ротора двигателя, ведомая шестерня, приводимая во вращение от ведущей шестерни, корпус, валики шестерен, подшипники, торцевые уплотнения. Для снижения пульсаций подачи топлива шестерни имеют достаточно большое число зубьев (до 10–18), несмотря на то, что это ведет к увеличению габаритов насоса

## Slide 12
Шестерённый насос с внешним зацеплением работает следующим образом. Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с ведомой и приводит её во вращательное движение. При вращении шестерён насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение (вакуум).

## Slide 13: Центробежные
Центробежные топливные насосы находят широкое применение не только в качестве подкачивающих, но и как основные и форсажные насосы высокого давления. Они при сравнительно малых габаритах обеспечивают производительность до 35000–40000кг/ч при давлении на выходе основного насоса до 8–9МПа при давлении подкачивающего насоса 0,2–0,6МПа. Крыльчатка в высоконапорных топливных насосах выполняется, как правило, открытого типа. Открытые крыльчатки просты в изготовлении, выдерживают высокие центробежные нагрузки, но имеют повышенные гидравлические потери из-за перетекания по торцевым поверхностям.

## Slide 15: Фильтр
Наличие примесей в топливе приводит к интенсивному износу качающих узлов, заеданию плунжеров и золотников, засорению жиклеров и форсунок. Поэтому топливо многократно фильтруется при подаче в двигатель и в самой топливной системе двигателя. Самолетные топливные фильтры должны задерживать частицы диаметром более 16–20мкм, а топливные фильтры двигателя – до 3–4 мкм. Фильтры устанавливаются как до основного топливного насоса (фильтры низкого давления), так и после основного насоса (фильтры высокого давления).
Сетчатые фильтры саржевого плетения изготавливаются из латунной, бронзовой или никелевой проволоки. Они просты, долговечны, имеют малое гидравлическое сопротивление. Тонкость фильтрации – порядка 16–20мкм. Сетчатые фильтры высокого давления имеют до 10000 отверстий на 1 см2.

## Slide 16
Пористые фильтры применяются в каналах с относительно не-большим расходом топлива (в агрегатах системы автоматики). Они изготавливаются спеканием медных или бронзовых зерен (90–95%) с оловом (5–10%), при этом между зернами образуются мелкие поры.
Щелевые фильтры представляют собой резьбовой каркас, на который виток к витку намотана проволока таким образом, что между витками образуются зазоры, через которые проходит топливо. Такие фильтры устанавливаются непосредственно в топливных форсунках.
В ранних конструкциях ГТД применялись тканевые (фетровые, шелковые, капроновые) и бумажные фильтры. Они обеспечивают высокую степень фильтрации топлива, но имеют малый ресурс и впитывают воду, находящуюся в топливе, что может привести к обмерзанию фильтра при низких температурах.
На случай засорения фильтро элемента в конструкции фильтра предусматривается специальный клапан, перепускающий неочищенное топливо к выходному штуцеру. Промывка фильтро элементов в эксплуатации производится в бензине Б-70 на ультразвуковых установках.

## Slide 17: форсунка
Подача топлива в основные и форсажные камеры сгорания осуществляется с помощью топливных форсунок. Для получения высокого коэффициента полноты сгорания топлива, устойчивого горения и надежного запуска к конструкции форсунок предъявляют следующие требования:

## Slide 18: Требование
обеспечение распыла топлива на всех режимах работы двигателя.
равномерность подачи и распределения топлива по объему зоны горения, что обеспечивает полноту сгорания топлива, равномерное поле температур перед турбиной и заданные экологические характеристики камеры сгорания.

## Slide 19
необходимая величина угла факела: на режиме запуска двигателя при воспламенении топлива угол факела должен составлять 60–70°, на режиме малого газа – 110–120°, на основных режимах работы двигателя – 80–90°;
герметичность форсунок, износоустойчивость, предотвращение нагарообразования;
малые масса и габариты;
простота конструкции;

## Slide 20
способу подачи топлива форсунки делятся на два типа: испарительные и распыливающие.

## Slide 21
Испарительные форсунки подают топливо в виде парогазовой смеси за счет предварительного нагрева, испарения и частичного термического крекинга жидкого топлива. Они просты по конструкции, обеспечивают высокую полноту сгорания топлива, но сложны в доводке и регулировании, взрывоопасны при прогарах испарительных трубок, поэтому широкого распространения пока не получили.

## Slide 22
Распыливающие форсунки подают топливо в виде мелкораспыленных капель и бывают двух типов: струйные и центробежные.

## Slide 23
Струйные форсунки просты по конструкции, но не обеспечивают хорошего распыла топлива и заданного распределения его по объему ка-меры сгорания. Они нашли применение в форсажных камерах сгорания. В основных камерах сгорания используются редко.

## Slide 24
Центробежные форсунки бывают нерегулируемыми и регулируемыми. Нерегулируемые центробежные форсунки применяются в пусковых системах и форсажных камерах, регулируемые – в основных камерах сгорания ГТД, где необходимо изменение расхода топлива в широких пределах в зависимости от режимов работы двигателя и полета самолета.

## Slide 25: Задание
1 Написать основные конструктивные элементы топливного фильтра.
2 Написать основные конструктивные элементы топливной форсунки.