## Slide 1: Тема 1.9 Топливная система
3 Занятие

## Slide 2
1.Производительность плунжерного насоса и центробежной форсунки.
2.Высотность Т.С.
3.Неисправности Т.С., влияющие на БП

## Slide 3
Подача (производительность) - это количество жидкости, перемещаемое насосом за единицу времени. Подача насоса зависит от его конструкции, скорости вращения рабочего колеса, вязкости жидкости и характеристики трубопровода, по которому насос перемещает жидкость.

## Slide 4: Производительность плунжерного насоса.
При увеличении режима работы двигателя подача плунжерных насосов изменяется одновременно за счет изменения скорости вращения ротора насоса и угла наклона шайб. Уменьшая наклон шайб упорного подшипника до 0, можно получить нулевую подачу насоса.

## Slide 5
Производительность центробежной форсунки G в зависимости от площади выходного отверстия F и напора распиливаемой жидкости Н выражается соотношением
где ϒ — удельный вес жидкости;
g — ускорение силы тяжести;
µ — коэффициент расхода.

## Slide 6
ВЫСОТНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ -это высота полета, до которой обеспечивается нормальное питание авиационного двигателя топливом при заданных характеристиках топлива (упругость паров или вязкость). Если превысить заданную высоту то это вызывает перебои в работе двигателя и может привести к полному прекращению подачи топлива.

## Slide 7: Способы.
Установка дополнительных подкачивающих насосов, перед основными. Это позволяет уменьшить образование пузырей газов (кавитация ) в трубопроводе.
В некоторых случаях большую высотность топливной системы стремятся получить за счет сохранения постоянного давления в баках, вне зависимости от высоты.

## Slide 8: Неисправности Т.С.
Неисправности в системе топливо питания возникают вследствие:
–засорения топлива частицами механических примесей, что приводит к ухудшению работы пар трения насосов и топливо регулирующей аппаратуры, засорению жиклеров и фильтров;
–коррозии деталей агрегатов из-за наличия в топливе сернистых соединений и воды;
– нарушения регулировки насосов-регуляторов и других агрегатов;–засорения топливных фильтров кристаллами льда, появляющимися при замерзании воды, содержащейся в топливе;

## Slide 9
–наличия воздушных пробок в трубопроводах и агрегатах;
–нарушения нормальной работы топливных форсунок, вызванных не герметичностью, эрозией сопел и каналов, коксованием топлива у сопла форсунки;
–нарушения герметичности насосов, трубопроводов и других агрегатов

## Slide 10
Как будет работать плунжерный насос с отрицательным углом, наклонной шайбы.
Написать еще один способ увеличения высотность Т.С.