## Slide 1: Тема 1.8. Системы смазки ГТД
3 занятие

## Slide 2: Вопросы
1.Производительность шестеренного м/насоса
2.Высотность м/системы и способы её увеличения.
3.Неисправности м/системы, влияющие на безопасность полётов

## Slide 3
Производительность шестерёнчатого насоса зависит от
высоты зуба шестерёнчатого колеса
Зазор между шестерню и корпусом
Числа оборотов ведущее шестерни
Плотности масла

## Slide 4
С набором высоты за счет падения давления воздуха в баке и давления масла на входе в насос уменьшается подача масла . Кроме того, при давлении масла на входе 0,3-0,4 кПа начинается интенсивное выделение из масла растворенных в нем газов и мелких пузырьков воздуха, которые, расширяясь, приводят к сильному пенообразованию и нарушению плотности масляного потока на входе. Это также влияет на производительность насоса.

## Slide 5
Образование пены в системе называется (кавитацией)
Кавитация – это процесс образования в жидкости полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом и/или паром. - встряхивании бутылки с жидкостью, когда в жидкости появляются полые пузырьки и начинается «кавитационный круговорот»

## Slide 6
Высота, на которой производительность нагнетающей секции масляного насоса равна прокачке масла при закрытом редукционном клапане, называется расчетной или высотностью. На больших высотах из-за недостаточной прокачки масла трущиеся поверхности и масло начинают перегреваться, увеличивается износ, а также возможны случаи заклинивания двигателя.
Высотность масляной системы и компенсация расхода масла на ГТД обеспечиваются одним или одновременно несколькими способами:
запасом подачи нагнетающей секции маслонасоса; установкой дополнительного насоса подпитки, создающего подпор (0,6...0,8) 10Па на входе в основной .масляный насос; установкой бака выше насоса; установкой всасывающих трубопроводов с большим диаметром и малыми гидравлическими сопротивлениями; применением закрытой циркуляционной масляной системы; установкой воздухоотделителя; создание избыточного воздушного давления в масло баке.

## Slide 7: Основные неисправности
падение давления масла;
повышение температуры масла;
повышенный расход масла;
сильное дымление и течь масла из выходного устройства при выключении двигателя;
появление металлической стружки в масле.
1 Падение давления масла. Недостаточная подача масла может привести к разрушению подшипников опор и заклинению роторов двигателя. Основными причинами падения давления масла в маслосистеме двигателя являются:
- засорение маслофильтра механическими примесями;
- недостаточное количество масла в маслобаке;
- заедание редукционного клапана в открытом положении из-за попадания под седло клапана частиц нагарообразования или механических частиц;
- образование воздушной пробки в трубопроводе подвода масла к нагнетающему насосу;
- разрушение приводной рессоры привода маслоагрегата;
- неисправность указателя давления масла.

## Slide 8
Необходимо помнить, что если, например, стрелка указателя давления масла не показывает давление, а температура масла нормальная, то это является признаком отказа прибора. В этом случае двигатель выключать не следует, но необходимо усилить контроль его работы.
2 Повышение температуры масла. Повышение температуры масла в маслосистеме двигателя значительно ухудшает отвод тепла от подшипников опор двигателя, смазывающие свойства и вязкость масла.
Основными причинами повышения температуры масла в маслосистеме двигателя являются:
недостаточное количество масла в маслобаке двигателя;
засорение сот маслорадиатора;
недостаточный обдув маслорадиатора;
заедание термостатического клапана в открытом положении;
неисправность датчика температуры масла.
3. Повышенный расход масла. Основными причинами повышенного расхода масла в маслосистеме двигателя являются:
утечка масла через трещины в трубопроводах;
выброс масла через систему суфлирования из-за прорыва воздуха и газов в масляные полости вследствие разрушения масляных уплотнений;
разрушение сот маслорадиатора;
неисправность откачивающих насосов.

## Slide 9
4. Сильное дымление и течь масла из выходного устройства при выключении двигателя. Основными причинами являются:
повышение противодавления в маслосистеме из-за засорения сот маслорадиатора;
нарушение работоспособности маслонасосов;
разрушение масляных уплотнений;
заедание отсечного клапана в открытом положении из-за попадания под седло клапана частиц нагарообразования.
5. Появление металлической стружки в масле. Основными причинами появления металлической стружки в масле маслосистемы двигателя являются:
разрушение подшипников опор;
разрушение шестерен зацепления центрального привода и коробки приводов двигателя.
При прохождении сигнала о наличии стружки в масле маслосистемы двигателя, загорается табло «СТРУЖКА В ДВИГАТЕЛЕ», выключение двигателя производится только в том случае, если обеспечивается безопасность полета на одном двигателе.
Неисправности в системе смазки могут также определяться по ряду косвенных признаков. Так, например, появление паров масла и запаха дыма в кабине свидетельствует о том, что в компрессор попадает масло через уплотнения опор. Запах горящего масла может ощущаться при неисправности откачивающих насосов и при разрушении подшипников.

## Slide 10
Появление белого дыма в выхлопном устройстве двигателя свидетельствует о попадании в газовоздушный тракт большого количества масла.
Своевременные осмотры маслофильтров могут обеспечить не только обнаружение неисправности, но и предупреждение вероятного отказа двигателя. Обнаружение на фильтрующем элементе маслофильтра студенистых отложений свидетельствует о нарушении технологии заправки масла.
Обнаружение большого количества кокса свидетельствует о негерметичности масляных уплотнений или о возможном увеличении температурного режима при эксплуатации двигателя в полёте.
Маслосистема двигателя будет работать надёжно в том случае, если за её состоянием и работой будет налажен строгий и постоянный контроль. Контроль должен осуществляться как в процессе технического обслуживания, так и в процессе работы двигателя на земле и в полёте.
В процессе предполётного осмотра экипаж обязан проверить уровень масла в маслобаках и при необходимости дозаправить в соответствии с требованиями «Инструкции по техническому обслуживанию». При обнаружении следов подтекания масла из трубопроводов, штуцеров агрегатов маслосистемы и самих агрегатов необходимо выяснить причину подтекания и устранить её.

## Slide 11: Дать описание к графику