## Slide 1: Тема 11. Рабочий процесс ПД

## Slide 2: Вопросы
Скорость сгорания и коэффициент избытка воздуха – факторы, определяющие мощность, экономичность и температурный режим ПД.
Определение, значение и факторы, определяющие оптимальную величину опережения зажигания.
Детонация: определение, причины, признаки.
Последствия детонации, влияющие на безопасность полетов.
Способы предупреждения детонации

## Slide 3: Скорость сгорания и коэффициент избытка воздуха – факторы, определяющие мощность, экономичность и температурный режим ПД.
Процесс сгорания – есть быстропротекающий процесс окисления углерода и водорода топлива, в результате чего происходит превращение химической энергии топлива в тепловую и образуются продукты сгорания.
Скорость сгорания – есть скорость распространения фронта пламени. Скорость распространения фронта пламени в различные периоды различна. В начале сгорания она мала, затем увеличиваясь, достигает максимального значения, затем по мере приближения к стенкам она уменьшается.

## Slide 4: Факторы, влияющее на скорость сгорания На скорость сгорания влияют многочисленные факторы. Основными из них являются:
Химический состав смеси, определяемый родом топлива, коэффициентом избытка воздуха α и содержанием остаточных газов.
Температура и давление смеси в конце сжатия.
Интенсивность вихревого движения смеси в течение процесса сгорания.
Число оборотов.
Формы камеры сгорания и расположение свечей.

## Slide 5
Наибольшая скорость сгорания смеси получается при α=0,85…0,9. Дальнейшее обогащение или обеднение смеси приводит к резкому уменьшению скорости сгорания из-за химической неполноты сгорания.С увеличением примеси остаточных газов, скорость горения уменьшается.
С увеличением степени сжатия Р и Т уменьшается количество остаточных газов и скорость сгорания возрастает.
Турбулентное движение смеси приводит к увеличению скорости сгорания т.к идет нагрев твс.

## Slide 6
С увеличением числа оборотов увеличивается скорость поступления смеси в цилиндр, турбулентность ее возрастает, а, следовательно, возрастает и скорость сгорания
Чем компактнее камера сгорания, чем больше количество свечей, тем короче путь, проходимый фронтом пламени, тем больше скорость сгорания

## Slide 7: 2 вопрос
При правильно установленном опережении зажигания видимое сгорание заканчивается спустя 12…150 угла поворота кривошипа от ВМТ.
Процесс сгорания протекает при меньшем объеме и полезная работа цикла и КПД имеют наибольшую величину.

## Slide 8
При недостаточности опережения зажигания, процесс сгорания протекает при расширении, давление и температура уменьшаются, работа расширения уменьшается, температура выхлопных газов растет.
При слишком большом опережении зажигания процесс сгорания закончится до прихода поршня в ВМТ в конце процесса сжатия, давление газов резко растет, работа сжатия растет, однако работа расширения резко уменьшается за счет отдачи тепла в стенки цилиндра из-за более длительного пребывания газов в цилиндре.

## Slide 9: 3. Детонация: определение, причины, признаки
Детонацией называется такое сгорание смеси, которое происходит с очень большой скоростью, достигающей 1500-2000 м/сек, что соответствует скорости сгорания взрывчатых веществ.

## Slide 10
Внешние признаки работы двигателя с детонацией.
1. В цилиндрах слышен металлический стук, который выделяется из общего шума двигателя. Он объясняется воздействием ударной волны на стенки цилиндра.
2. Двигатель перегревается, а температура выхлопных газов падает. Объясняется это тем, что при соприкосновении ударных волн о стенки цилиндра, температура и давление у стенок резко повышается. Рост температуры и давления усиливает теплоотдачу в стенки.
3. Выхлоп становится черным.
Существуют два предположения:
а) в результате действия детонационной волны происходит глубокая диссоциация СО2 с образованием углерода, поэтому выхлоп становится черным.
б) в результате высокочастотной вибрации стенок происходит сбрасывание масляной пленки и мельчайшие капли масла загрязняют выхлоп.
4. Мощность двигателя падает, удельный расход топлива растет

## Slide 11: 4. Последствия детонации, влияющие на безопасность полетов
В результате воздействия детонационной волны имеют место изломы поршневых колец, обгорание усиков свечей, прогар поршня.
При выключенном зажигании детонирующий двигатель немедленно останавливается.

## Slide 12: 5. Способы предупреждения детонации.
1. Не допускать перегрева двигателя при работе.
2. Правильно (по продолжительности) использовать максимальную мощность двигателя.
3. Не допускать работы двигателя с большим давлением на впуске при малых оборотах (чрезмерное затяжеление винта).
4. Применять только рекомендуемые для данного двигателя топлива, указанные в формуляре и в инструкции по эксплуатации.

## Slide 13
Меры борьбы с детонацией.
1. Облегчить режим работы двигателя, установив лопасти винта на малый шаг.
2. Понизить температуру двигателя путем более интенсивного охлаждения.
3. Прикрыть дроссельные заслонки карбюратора – убавить газ.
4. Обогатить состав смеси (если есть ручной корректор состава смеси).