## Slide 1: Тема: камера сгорания

## Slide 2: Вопросы
1.Назначения и требования, предъявляемые к камерам сгорания.
2.Типы КС и их сравнительная характеристика.
3.Силы, действующие на КС и вызываемые ими напряжения

## Slide 3: Назначение
Камера сгорания -предназначена для преобразования химической энергий топлива, в тепловую путем окисления топлива с воздухом. С последующим сгорание и перемешиваний в жаровой трубе.

## Slide 5: Требование
Обеспечивать устойчивое горение топлива на всех режимах работы двигателя и при всех возможных условиях эксплуатации.
удовлетворительное работать при переходах с одного режима работы на другой за минимальный отрезок времени (особенно на больших высотах полета)
Обеспечивать высокую полноту сгорания топлива, которая характеризуется коэффициентом η=0,96-98
Иметь короткий факел пламени.

## Slide 6: Требование
Оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, которая характеризуется коэффициентом σ=0,92-96.
Обеспечивать равномерное температурное поле.
Иметь малые габаритные размеры и малую массу
Иметь надежную конструкцию и достаточный ресурс работы.
Быть простой в производстве , эксплантаций и ремонт.

## Slide 7: Типы камер сгорания.
Камеры сгорания классифицируются по следующим признакам:
Направление потока воздуха.
Способ подачи топлива в зону горения.
Конструкции и компоновки.

## Slide 8: Направление потока воздуха.
Прямоточные камеры

## Slide 9
Преимущество таких камер является малые гидравлические потери. σ=0,92-96
Недостатками является большие габариты которые приводят к сложность конструкций и увеличении массы.

## Slide 10: Направление потока воздуха.
Противоточные камеры

## Slide 11
Достоинством такой камеры является малый размер.
Недостатком такой камеры является большие гидравлические потери которые влияют на кпд двигателя.
Такие камеры сгорания обычно применяются в стартерах или вспомогательных силовых установках (ВСУ )

## Slide 12: Способ подачи топлива
В камеру сгорания топливо может подавать в паровой фазе или жидкой фазе.
Камера сгорания с подачей в паровой фазе имеет большой коэффициент полноты сгорания по сравнению с камерой сгорания где топливо подается в жидкой фазе.

## Slide 13: Конструкция и компановка
К конструктивным отличиям КС относятся внешний вид камеры сгорания . Камета сгорания выполняются по следующим конструктивным схемам
Трубчатая
Трубчато-кольцевая
Кольцевая

## Slide 15: Трубчатая КС
Достоинства :
Легкая доводка в производстве.
Не требует полной разборки при замене.
Высокая полнота сгорания.
Недостатки камеры сгорания можно отнести:
Большая масса.
Необходимость установки газосборника.
Большое число уплотнительных элементах.
Большое гидравлическое сопротивления

## Slide 16: Трубчато-кольцевой КС
Достоинства :
Наличие отдельных жаровых труб.
Корпус включена в силовую схему двигателя.
Недостатки камеры сгорания можно отнести:
Увеличенная масса двигателя.
Неравномерность температур.
Усложнен запуск. (необходим пламяперебрасыватель )

## Slide 17: Кольцевая КС
Достоинства:
Наружный и внутренний корпус включается в силовую схему двигателя.
Малая масса.
При срыве пламени одной из форсунок легко воспламеняется от соседней.
Недостатки:
Сложность ремонта и замены.
Трудность организации процесса горения.
Сложность доводки

## Slide 18: Нагрузки девствующие на КС
Элементы камеры сгорания испытывают напряжение от действия газовых инерционных и массовых сил а также неравномерность нагрева материала и вибрации. Кроме того при включении элементов камера сгорания в силовую системы возникают дополнительные напряжения от действия сил и моментов передаваемых от других узлов двигателя.