## Slide 1: Тема: Камера сгорания.
Занятие 2

## Slide 2: Вопросы
1.Конструкция и материалы корпусов и жаровых труб КС
2.Назначение и конструктивные элементы форсажных камер.
3.Неисправности КС

## Slide 3
Камера сгорания состоит из
    Диффузор
    Жаровая труба
    Завихрители
    Смесители
    Корпус (кожух)

## Slide 4: Диффузор
Он предназначен для уменьшения скорости потока воздуха, поступающего в него из компрессора ГТД что способствует улучшению устойчивости горения и уменьшения гидравлических потерь.
Диффузоры бывают литыми и сварными.
Сварные более технологичны и имеют малый вес.

## Slide 5: Жаровая труба
Внутренняя оболочка КС в которой происходит процесс горения и перемешивания продуктов сгорания с вторым контуром. КС представляет собой набор набор изких конических колец которые соединяются между собой сваркой или клепками. В местах соединения секций предусматриваются кольцевые щели для создания пленочного охлаждения.

## Slide 6: Завихрители( стабилизатор)
Предназначены для создания линий обратных токов. Во основном они состоят из листового материала в виде лопаток(а) или без лопаточный(б).

## Slide 7: Смесители.
Предназначены для перемешивания вторичного потока воздуха с продуктами сгорания происходит обычно в задней части жаровой трубы. Смешивания происходит через окна(а,б,в,г) или патрубки (ж,з)

## Slide 8: Корпус (кожух)
Оболочка камеры сгорания ограничивающая объем в котором размещены жаровые трубы.
Кожухи применяются только у трубчатой камеры сгорания, а корпус применяется у остальных.

## Slide 9: Металы
ХН75МБТЮ
ХН38БТ
ХН60В

## Slide 10
Устройство для сжигания топлива в
отработавших в турбине газах с целью
повышения тяги ТРД за счёт повышения
температуры газов перед реактивным
сопломи соответствующего увеличения
скорости истечения реактивной струи.

## Slide 12: Достоинство
Устойчивый процесс горения на всех режимах
Надежный включение форсажной камеры при всех условиях работы
Малые потери полного давления
Малы вес конструкций

## Slide 14
Подача топлива в форсажную камеры осуществляется с помощью форсунок центробежного типа как правило навстречу потоку газа. Форсунки располагаются перед стабилизатором.
При работе камеры сгорания возникает большие вибрационные нагрузки которые могут привести к разрушению. Поэтому в зону горения устанавливаются гофрированный перфорированный экраны.

## Slide 15: Неисправности кс
Местный перегрев
Коробление
Прогар
Трещины жаровых труб
Разрушение корпуса