## Slide 1: Тема 1,3 Компрессор
Занятие 5

## Slide 2: вопросы
1.Статоры компрессоров:
а)типы корпусов и их конструкция;
б)ВНА, НА и рабочие кольца
2.Силы, действующие на статор
3.Зазоры в проточной части компрессора. Уплотнение воздушного тракта
4.Неисправности компрессора, влияющие на БП

## Slide 3
Статор совместно с ротором образует проточную часть осевого компрессора. Основными конструктивными элементами статора являются корпус компрессора, входной направляющий, направляющие и спрямляющий аппараты. Корпус компрессора представляет собой полый цилиндр или усеченный конус. Его форма определяется способом профилирования про­точной части.

## Slide 4
Корпус компрессора служит для крепления направляющих и спрямляющих аппаратов и входит в силовую схему Двигателя. С внешней стороны на корпусе устанавливают узлы крепления двигателя к самолету и крепят агрегаты, топливные, масляные, воздушные и другие трубопроводы, противопомпажные устройства, а также элект­ропроводку и другое оборудование

## Slide 5
Статор компрессора может быть выполнен
цельным
Разъемным
Неразъемные корпусы применяют в сочетании с разъемными роторами компрессоров

## Slide 6
А)цельный
Б)поперечные
В)продольны
Г)продольно-поперечный

## Slide 7: Неразъёмный.
Достоинства
Равномерная жесткость по окружности
Малая масса
Недостатки
Сложность сборки компрессора

## Slide 8: Поперечные
Достоинства
Возможность сборки окончательно от балансированного ротора
Недостатки
Неравномерная окружная скорость

## Slide 9: продольны
Достоинства
облегчает монтаж и контроль
Можно использовать переменную толщину и материал
Фланцы находятся в плоскости вращения колес
Недостатки
большая масса

## Slide 10: продольно-поперечный
Достоинства
Простота сборки
Недостатки
большая масса
Неравномерность жесткости

## Slide 11: Направляющие аппарат (НА)
Направляющие аппараты служат для выпрямления воздушного потока за лопатками РК на заданный угол с сохранением предварительной закрутки для последующих ступеней и частичного преобразования кинетической энергии воздуха, приобретенной им в РК, в энергию давлени

## Slide 12: Направляющие аппарат (НА)
Требования
Достаточная прочность и жесткость
Простота конструкции и технологичность
Минимальная масса
Минимальные потери на трения

## Slide 14: Консольного типа
Применяются при небольшой высоте лопаток (менее 60мм)
Достоинства: простота, малая масса.
Недостатки: увеличенные концевые потери, пониженная прочность, а также значительные статические и динамические деформации

## Slide 15: Рамного типа (не разрезные)
Достоинства
Повышенная жесткость
уменьшенные концевые потери. Равномерная поперечная жесткость.
Недостаток
Ротор должен быть разъемным

## Slide 16: Рамного типа (разъемные из двух полуколец)
Достоинства:
Повышенная жесткость,
уменьшенные концевые потери.
Ротор может быть неразъемным
Недостаток: Неравномерность жесткости

## Slide 17: ВНА
Входной направляющий аппарат предназначен для создания предварительного направления воздуха в сторону вращения ротора компрессора, что снижает относительную скорость воздуха, поступающего на лопатки первой ступени.

## Slide 18: Типы ВНА
консольным и двусторонним креплением лопаток;
разъемными и неразъемными в осевой плоскости компрессора;
разборными и неразборными;
поворотными и неподвижными лопатками.

## Slide 19
Входной направляющий аппарат устанавливают перед первой ступенью компрессора для создания предварительной закрутки потока воздуха на входе в РК в сторону вращения.
Входной направляющий аппарат может выполняться в виде отдельного узла

## Slide 20
Одновременный поворот лопаток (3) на один угол относительно своих осей осуществляется при помощи стального поворотного кольца (1) расположенного снаружи корпуса и своими вырезами соединенного с рычагами(2), закрепленными на цапфах лопаток. Управление поворотом лопаток осуществляется силовыми цилиндрами.

## Slide 22: Силы, действующие на статор.
Большинство сил и моментов, нагружающих статор, возникает в процессе работы и при эволюциях самолета.
На лопатках НА и СА образуются аэродинамические силы подобно тому, как это происходит на рабочих лопатках. Осевые составляющие аэродинамических сил Рол передаются на корпус компрессора, нагружая его в осевом направлении. Окружные составляющие этих сил Рокр образуют крутящий момент (Мна) который в НА имеет отрицательное значение, так как направлен против вращения ротора компрессора, а в НА - положительное значение, так как совпадает с направлением вращении ротора.Таким образом, если дать возможность статору компрессора свободно вращаться, то направление его вращения под действием Мс.к к будет совпадать с направлением вращения ротора, компрессора.

## Slide 23
Также на корпус компрессора нагружается изгибающими моментами от сил собственной массы т, от сил инерции Рj, возникающих при эволюциях самолета, и от радиальных сил, передаваемых на корпус от опор ротора. Вследствие разности давлений воздуха в проточной части и в атмосфере на корпус компрессора действуют силы, нормальные к его поверхности. Учитывая, что нагрузки и нагрев корпуса растут по тракту компрессора, элементы корпуса выполняют из материалов, прочность и жаропрочность которых увеличиваются к последним ступеням.

## Slide 25: Зазоры в проточной части компрессора.
Осевые и радиальные зазоры в проточной части компрессора служат для предупреждения возможности касания частей ротора о неподвижные детали статора компрессора при самых неблагоприятных режимах работы двигателя, когда вследствие упругих и температурных деформаций корпуса и ротора зазоры, установленные в холодном состоянии, уменьшаются.
При выборе радиальных зазоров ∆ и φ следует учитывать их изменение при увеличении температуры ротора и статора, вытяжке рабочих лопаток и ротора от действия центробежных сил. Кроме того, к изменению ∆ и φ приводят прогибы ротора и зазор в подшипниках.

## Slide 27: Уплотнение воздушного тракта.
Для уменьшения монтажных зазоров неподвижные поверхности, например, рабочие кольца, покрывают специальными мягкими пастами на основе графита, талька, асбеста, алюминиевой пудры и других компонентов.
Для уплотнение воздушного тракта компрессора применяется лабиринтное уплотнение, которое предназначена для уменьшения перетекания воздуха (газа) из области с повышенным в область с пониженным давлением.

## Slide 28: Неисправности компрессора
недостаточная конструктивная прочность лопаток;
эрозионный износ поверхности лопаток;
повреждение материала лопаток от попадания посторонних предметов в воздушный тракт двигателя при его работе;
коррозионные повреждения поверхности лопаток;
некачественное изготовление лопаток

## Slide 29: Доп. инфа
https://ppt-online.org/351868
https://ppt-online.org/351867 -для ознакомления.
https://ppt-online.org/351869
Задание
прописать принцип работы уплотнении.
Расписать что такое (эрозионный износ и коррозионное повреждения)