## Slide 1: Тема 1.3: Компрессор Занятие 3

## Slide 2: Вопросы:
Разгрузка лопаток от газовых сил;
Колебания лопаток;
Демпфирование колебаний. Меры предупреждения резонансных колебаний.

## Slide 3: Для уменьшения напряжения изгиба применяют 2 способа компенсации изгиба от газовых сил:
Первый способ разгрузки лопатки от газовых сил заключается в том, что центры тяжести всех сечений располагаются на некотором расстоянии от радиального направления. Изгибающие моменты от действия центробежных сил направлены противоположно изгибающим моментам от газовых сил, чем обеспечивается разгрузка лопатки. Вынос сечений производят в сторону действия газовых сил.

## Slide 4
Второй способ разгрузки лопатки от действия газовых сил заключается в параллельном смещении оси лопатки на рабочем колесе по ходу вращения его на величину угловой скорости. При этом ось лопатки наклоняется к оси Оr, проходящей через ЦТ корневого сечения и у центробежной силы Pц появляется горизонтальная составляющая Pцr = Pцrsinальфа, которая вызывает изгиб лопатки и её разгрузку.

## Slide 5
Колебания – это периодически повторяющиеся отклонения лопатки с определённой частотой и амплитудой.
Собственные колебания - это колебания тела после воздействия.
Вынужденные колебания – это колебания при постоянном воздействии внешних сил.
Резонанс – это совпадение частоты колебаний собственных и вынужденных.

## Slide 6: Колебания зависят от следующих факторов:
От длины объекта (лопатки);
От материалов;
От температуры тела;
От плотности крепления (вида крепления)

## Slide 7: Колебания бывают следующих типов:
Изгибные;
Крутильные;
Планчато - изгибные.

## Slide 8
Демпфирование колебаний, это напряжения возникающие при резонансе, пропорциональны возбуждающей силе и обратно пропорциональны силам демпфирования. Различают механическое и аэродинамическое демпфирование.

## Slide 9
Механическое демпфирование происходит в материале самой лопатки и в замковых соединениях, разница демпфирования растёт с увеличением массы и температуры лопатки. Работа демпфирования зависит от материала лопатки

## Slide 10
Демпфирование в замковой части происходит за счёт сил трения в соединениях и гистерезиса материала замка. Оно зависит от конструкции замка, размеров, условий его посадки в диск и центробежной силы. Сила трения в соединениях уменьшается за счёт уменьшения центробежных сил и растут при увеличении корневой лопатки и напряжения в них.
Механическое демпфирование в лопатках осевого компрессора значительно меньше, чем в лопатках турбины.

## Slide 11
Аэродинамическое демпфирование обусловлено изменением угла атаки и относительной скорости потока, вследствие изменения скорости движения лопатки при колебаниях.
При увеличении амплитуды колебаний, углы атаки также увеличиваются, что приводит к росту переменной силы, действующей на лопатку в плоскости колебаний и направленной против её движения. Поэтому у длинных и гибких лопаток, аэродинамическое демпфирование больше, чем у коротких и жёстких.

## Slide 12
Прочитать книжку
Г.И.Данилейко «основы конструкции Авиационных двигателеи»
Стр.49-59