## Slide 1: Раздел I. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ.
Тема 1.1. Первый закон термодинамики и термодинамические процессы.
Занятие 1

## Slide 2: Пояснение
Текст напечатанный черным цветом нужно переписывать в конспект. Также все формулы и рисунки.
Текст написан красным цветом необходим для ознакомления .

## Slide 3: Вопросы
1. Предмет «Техническая термодинамика»
2. Параметры состояния газа: температура, давление, массовая плотность, удельный объем
3.Уравнение состояния идеального газа. Газовая постоянная и ее физический смысл

## Slide 4: 1-ый вопрос.
Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения различных видов энергии, состояние равновесия и зависимость его от различных факторов, а также возможность, направление и принцип протекания самопроизвольных процессов. Она служит теоретической основой расчета и проектирования тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, реактивных и ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания), а также компрессорных, сушильных и холодильных установок.

## Slide 5
При анализе конкретных явлений применяют термодинамический метод. Он отличается от других методов следующими особенностями:
1) использованием трех законов. Первый закон термодинамики устанавливает количественную зависимость (меру) одного вида энергии при переходе в другой и является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии. Второй закон термодинамики применим лишь к явлениям, включающим тепловую форму обмена энергией, и устанавливает направление тепловых процессов. Третий закон термодинамики, экспериментально установленный В. Нернстом (1906г.) и сформулированный М. Планком (1912г.), объясняет поведение вещества при температуре, близкой к абсолютному нулю;
2) использованием только таких физических величин, смысл которых не связан с микроскопическим (молекулярным, атомарным и т. п.) строением вещества. Эти величины называют макроскопическими. Примерами таких величин могут быть температура, давление, плотность вещества.

## Slide 6: 2-ой вопрос
Предметом технический термодинамики является главным образом изучение процессов взаимного преобразования теплоты и работы в различных тепловых машинах.
В тепловых двигателях преобразование теплоты в работу осуществляется с помощью так называемого рабочего тела. Например, в двигателях внутреннего сгорании, а также в газотурбинных установках рассматриваются процессы, в которых рабочим телом является пар. В паровых двигателях рассматриваются процессы, в которых рабочим телом является пар, легко переходящий из парообразного состояния в жидкое и, наоборот, из жидкого в парообразное.
Физическое состояние тела вполне определяется некоторыми величинами, характеризующими данное состояние, которые в термодинамике называют параметрами состояния.

## Slide 7: Параметры состояния
температура,
давление,
массовая плотность,
удельный объем,

## Slide 8: Температура
Температура, характеризуя степень нагретости тел, представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения его молекул, т. е. температура характеризует среднюю интенсивность движения молекул, и чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура тела. Понятие температуры не может быть применено к одной или нескольким молекулам. Если два тела с различными средними кинетическими энергиями движения молекул привести в соприкосновение, то тело с большей средней кинетической энергией молекул (с большей температурой) будет отдавать энергию телу с меньшей средней кинетической энергией молекул (с меньшей температурой) и этот процесс будет протекать до тех пор, пока средние кинетические энергии молекул обоих тел не сравняются, т. е. не выравняются температуры обоих тел. Такое состояние двух тел называется тепловым равновесием.

## Slide 9: температура
Температура может измеряться:
Кельвинах (К) обозначается T=t+273
Цельсиях (°С) обозначается t=Т-273
Фаренгейтах (°F)

## Slide 10: Давление.
Давление с точки зрения молекулярно-кинетической теории есть средний результат ударов молекул газа, находящихся в непрерывном хаотическом движении о стенки сосуда, в котором заключен газ, и представляет собой отношение нормальной составляющей силы к поверхности, на которую действует сила
р = F / А
где p — давление;
F — нормальная составляющая силы;
А — площадь поверхности, нормальной к действующей силе.

## Slide 11: Давление.
Единицей давления в СИ является паскаль — давление, вызываемое силой в 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью в 1 м . Эта единица обозначается Па (1 Па = 1 Н/м ).

## Slide 12
Объём — количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом.
Объём тела или вместимость сосуда определяется его формой и линейными размерами. С понятием объёма тесно связано понятие вместимость, то есть объём внутреннего пространства сосуда, упаковочного ящика и т. п.

## Slide 13
Единица измерения объёма в СИ — кубический метр; от неё образуются производные единицы, такие как кубический сантиметр, кубический дециметр (литр) и т. д. В разных странах для жидких и сыпучих веществ используются также различные внесистемные единицы объёма — галлон, баррель.

## Slide 14
Удельный объем однородного вещества-величина, определяемая отношением объема к его массе{в технической термодинамики удельный объем обозначается ν, а единица удельного объема-кубический метр на килограмм (м³/кг)
ν=V/m
V-объем вещества
M-масса вещества

## Slide 15: Плотность
Плотность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.
Определяется по формуле ρ=m/v
Где ρ-плотность
m-масса
v-объем
Измеряется в кг/м³

## Slide 16: 3-ий вопрос
Идеальными газами называют такие, которые полностью подчиняются законам Бойля—Мариотта и Гей-Люссака. В идеальных газах отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между молекулами, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа, т.е. молекулы принимаются за материальные точки.
Все реальные газы при высоких температурах и малых давлениях почти полностью подходят под понятие «идеальный газ» и практически по свойствам не отличаются от него. Состояние идеального газа — это предельное состояние реального газа, когда давление стремится к нулю (р → 0).

## Slide 17
Обобщение многочисленных экспериментальных данных показывает, что большинство газов при комнатной температуре и давлении порядка одной атмосферы (при нормальных условиях) с достаточно высокой точностью могут быть описаны уравнением
PV=RT

## Slide 18
Универсальная газовая постоянная — константа, численно равная работе расширения одного моля идеального газа в изобарном процессе при увеличении температуры на 1 К.

## Slide 19
Универсальная газовая постоянная равна разности молярных теплоёмкостей идеального газа при постоянном давлении и постоянном объёме: R=Cᵨ-Cᵥ
Теплоемкость – это количество теплоты, поглощаемой телом (газом), при повышении его температуры на один градус Цельсия.
Cᵨ-теплоёмкость газа в изобарном процессе (изобарный процесс это процесс в котором давление постоянна при подводе тепла)
Cᵥ -теплоёмкость газа в изохорном процессе (изохорный процесс это процесс в котором объем постоянны при подводе тепла)

## Slide 20
Теплоемкость – это количество теплоты, поглощаемой телом (газом), при повышении его температуры на один градус Цельсия.