## Slide 1: Раздел I. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ.
Тема 1.1. Первый закон термодинамики и термодинамические процессы.
Занятие 2

## Slide 2
1.
Понятие о термодинамических процессах.
Первый закон термодинамики
2. Изохорный, изобарный процессы: определение, зависимость между параметрами, графическое изображение, распределение энергии и работа согласно I закона термодинамики

## Slide 3
Термодинамическим процессом называется изменение состояния системы (тела), сопровождающееся изменением ее параметров (р,v,Т).Все процессы могут быть разделены на равновесные и неравновесные.

## Slide 4
Равновесным называется процесс, при осуществлении которого система проходит через непрерывный ряд равновесных состояний. Следовательно, при протекании равновесного процесса в каждый данный момент давление и температура во всех частях системы одинаковы.

## Slide 5
Неравновесным называется процесс, при протекании которого система не находится в состоянии равновесия. При осуществлении такого процесса давле-ние и температура в различных областях системы могут быть неодинаковы.

## Slide 6
Первый закон термодинамики представляет собой результат обобщения многочисленных наблюдений и экспериментов, утверждающий, что теплота, сообщенная системе в каком-либо процессе, идет на повышение её внутренней энергии и на совершение системой работы против внешних сил. Таким образом, если в результате взаимодействия с внешней средой термодинамической системе передана теплота Q и при этом система совершила против внешних сил работу L, а её внутренняя энергия возросла на ΔU, то
Q=ΔU+L

## Slide 7: Теплота Q
Теплота (обозначается Q, также называется количество теплоты) — мера энергии, переходящей от одного тела к другому в процессе теплопередачи. В системе СИ единицей измерения теплоты является джоуль.

## Slide 8: Внутренняя энергия
Внутренняя энергия тела(газа) –это сумма:
-кинетической энергии (uкин), т.е. суммы энергий различных видов хаотического теплового движения элементарных частиц, составляющих тело (молекул, атомов, электронов и др.);
-потенциальной энергии (uпот), характеризуемой положением этих элементарных частиц, от которого зависит уровень их взаимодействия.
U=uкин+uпот

## Slide 9: Работа газа
Рассмотрим равновесный процесс расширения газа в цилиндре с поршнем. Пусть изменение состояния газа в цилиндре изображается в координатах р,v кривой 1-2(смотреть рисунок). Газ, расширяясь, совершает работу против внешних сил (действующих со стороны поршня). Если в некотором промежуточном состоянии между точкам 1 и 2газ имеет давление р, то при бесконечно малом перемещении поршня на расстояние dx работа, совершаемая газом, будет равна: dL=pFdx=pdV или
где F-площадь поршня, а полная работа, совершаемая газом в процессе 1-2,

## Slide 11: Изохорный процесс
Изохорным называется процесс, протекающий при постоянном объеме.
Уравнение процесса v=const
Связь между параметрами состояния газа. Для этого запишем уравнение состояния для точек 2 и 1 и разделим их друг на друга, p₂v₂=RT₂ и p₁v₁=RT₁ Так как в изохорном процессе, то v₁ =v₂=const (следовательно их можно сократить )

## Slide 13
Определение количества теплоты q, подведенной к газу, совершенной им работы l и изменения его внутренней энергии Δu. Так как v=const, то dv=0(изменение объема не меняется), значит, элементарная работа dL=pdV=0 и работа расширения газа L=0.
Следовательно из первого закона термодинамики Q=ΔU+L, то получается что Q=ΔU.

## Slide 14
Если записать U через температуру то получим Q=ΔU= Сᵥ(Т₂-Т₁). Из полученного выражения можно сделать вывод что Т₂>Т₁. Подставив неравенство в соотношение параметров можно получить
Значит, при подводе теплоты к газу его давление возрастает и наоборот.

## Slide 15: Вывод
Таким образом, в изохорном процессе теплота, сообщаемая газу, идет только на увеличение его внутренней энергии, т.е. на увеличение его температуры.

## Slide 16: Изобарный процесс
Изобарным называется процесс, протекающий при постоянном давлении.
Уравнение процесса р=const
Связь между параметрами состояния газа. Для этого запишем уравнение состояния для точек 2 и 1 и разделим их друг на друга, p₂v₂=RT₂ и p₁v₁=RT₁ Так как в изохорном процессе, то р₁ =р₂=const (следовательно их можно сократить )
v₂ /v₁ =T₂ /T₁

## Slide 18
Определение количества теплоты q, подведенной к газу, совершенной им работы l и и-менения его внутренней энергии Δu:
работа расширения газа: так как, р=const то
количество тепла, подведенного к газу
Q=Сᵨ(Т₂-Т₁).
изменение внутренней энергии газа
u=Сᵥ(Т₂-Т₁).

## Slide 19
Из полученных уравнений можно сделать вывод что температура в точке 2 больше чем в точку 1. (Т₂>Т₁). Следовательно можно получить следующее соотношение

## Slide 20: Вывод
Таким образом, в изобарном процессе теплота, сообщаемая газу, идет на увеличение его внутренней энергии и совершение газом работы расширения против внешних сил.