## Slide 1: Тема 1.5 Газовые турбины.
Занятие №1

## Slide 2: Вопросы
1. Назначение и требован турбинам предъявляемые к турбинам 2. Конструктивные схемы турбин и их основные элементы З. Рабочие лопатки, охлаждаемые лопатки.

## Slide 3: Назначение
Трубина ГТД – лопаточная машина, в которой происходит отбор части энергии сжатого нагретого газа и преобразование её в механическую энергию вращения ротора, используемую для привода компрессора, вспомогательных агрегатов и воздушного винта (вТВД)

## Slide 4: Требования и способы их достижения.
Газовая турбина должна иметь возможно больший коэффициент полезного действия , который для выполненных конструкций составляет 0,85 0,93, что обеспечивается оптимальным выбором числа ступеней турбины и параметров газа. Поэтому выполняют следующие действия:
тщательной профилировкой лопаток РК и СА и мерами, по предупреждению перетекания газа по длине лопатки и срыва потока с лопаток турбины;
уменьшением потерь на трение путем тщательной обработки поверхности лопаток турбины;
уменьшением перетекания газа через радиальные зазоры.

## Slide 5
2. Необходимая мощность турбины при наименьшей массе и габаритных размерах достигается:
увеличением температуры газа перед турбиной ;
увеличением тепло перепада, зарабатываемого на одной ступени турбины, при одновременном, увеличении окружной скорости на среднем диаметре рабочего колеса;
применением жаропрочных и жаростойких материалов для элементов газовой турбины;
повышением эффективности конструктивных форм и технологии изготовления элементов турбины

## Slide 6
3. Высокая надежность турбины и большой ресурс обеспечиваются:
применением жаропрочных и жаростойких материалов;
высоким качеством изготовления деталей и тщательным контролем за состоянием элементов турбины в эксплуатации;
снижением температуры наиболее нагретых деталей за счет эффективного охлаждения;
выполнением требований инструкции по эксплуатации двигателя.

## Slide 7
4. Турбина должна быть простой в ремонте. Это важно потому, что стоимость турбины составляет 25…30 % от стоимости двигателя. Турбина должна быть проста по конструкции и обеспечивать возможность осмотра ее наиболее нагруженных деталей в процессе эксплуатации двигателя.

## Slide 8: Вопрос 2
Основными элементами турбины являются ротор и статор. Ротор турбины представляет совокупность вращающихся деталей:
диски ,
рабочие лопатки,
вал
деталей опор,

## Slide 9
Статор - сочетание неподвижных деталей:
бандажные кольца,
сопловые аппараты корпус,
элементы уплотнения проточной части
Диск турбины с закрепленными на нем рабочими лопатками называется рабочим колесом (PK). Сопловые лопатки, тем или иным способом связанные в кольцевой набор, образуют сопловой аппарат (СА). Сопловой аппарат и рабочее колесо образуют ступень.

## Slide 10: Типы турбин
Газовые турбины подразделяются по направлению движения газа на радиальные н осевые, по числу ступеней на одно- и многоступенчатые турбины могут быть одно-, двух- и трехроторные.
(смотреть задание )

## Slide 11: Вопрос 3
Они обеспечивают преобразование энергии газового потока в механическую работу турбины.
Рабочие лопатки турбины имеют те же, конструктивные элементы, что и лопатки компрессора, т. е. замок и профильную часть (перо), но геометрические формы и пропорции их иные.
Смотреть задание

## Slide 12
На лопатку турбины действуют все те же силы что и на лопатку компрессора, но так же действует температурное напряжение.
Температурные напряжения действующие на лопатку турбины, вызываются неравномерным нагревом. Так, при запуске тонкие кромки профиля прогреваются быстрее средней массивной части. При этом менее нагретые слои, сдерживая расширение более нагретых слоев, вызывают в них напряжения сжатия. В менее нагретых слоях лопатки возникают напряжения растяжения.

## Slide 13
Охлаждение лопаток в основном осуществляется воздухом, отбираемым из компрессора. Создание удачной конструкции охлаждаемых лопаток связано с большими трудностями конструкционного и технологического порядка: Основными требованиями к такой лопатке являются:
а) обеспечение равномерного температурного поля по сечению. Неравномерность поля приводит в появление термических напряжений, которые могут свести к нулю эффект охлаждения
б) сохранение необходимой прочности и вибропрочности
в) технологичность конструкции.
Смотреть задание

## Slide 14: Задание
1 Описать типы турбин в книжке (стр. 99-102)
2 Прочесть (стрю104-105)
3 Описать виды конструкции охлаждающих лопаток (стр.104-108)