## Slide 1: Газовые турбины
Занятие 2

## Slide 2: Вопросы
1.Конструкция валов и дисков турбин.
2.Соединение дисков с валом и между собой
3.Силы, действующие на элементы ротора и вызываемые ими напряжения

## Slide 3
Ротор турбины состоит из вала, дисков и рабочих лопаток. Число дисков зависит от числа ступеней.
Конструктивные особенности
Роторы турбины выполняется дисковыми или барабанно дисковым.
Роторы турбины размещаются на двух самостоятельных опорах или на одной опоре общей с компрессором.

## Slide 4
Ротор турбины зависит от способа соединения дисков с валом. (разборные, неразборные)
Разборный хорош в ремонте но плох в балансировке.
Неразборный сложен в сборке имеют малый ресурс.

## Slide 5
Диски турбины служат для размещение рабочих лопаток передачи крутящего момента валу.
На диске действует динамические напряжения, вызванные колебания и температурные напряжения.
Диски бывают: одновенечные, двухвенечные и составные.

## Slide 6
Диски изготавливаются ковкой или горячей штамповкой с последующей механической обработкой. На них делают фланцы или резьбовые бурты для соединения с валом или между собой. Также на дисках есть выступы для уплотнения.

## Slide 7: 2 вопрос
Узлы соединения дисков с валом и между собой передают большие нагрузку от крутящегося и изгибающего момента и осевых сил. Они работают в условиях повышенной температур, частых теплосмен и неравномерного нагрева, действия вибрационных нагрузок, возникающих из-за неуравновешенности ротора и пульсации давления газа.

## Slide 8
К узлам соединения предъявляются повышенные требования:
Обладает малой массой.
Надежная передача крутящего момента.
Сохранять центровку и балансировку ротора при холодном и горячем состояний.
Не допускать прогибов.
Минимальный нагрев подшипника.

## Slide 9: Разборное соединение диска с валом
Достоинством этого соединения является его малая масса, кроме того, наличие фланца, отделенного от основной массы диска, уменьшает подвод тепла к валу и подшипнику, а отверстия под болты не ослаб­ляют диск.
Виды соединения:
Фланцевые
Шлицевые

## Slide 10: неразборное соединение диска с валом
Прессовое
Цельное
Сварне

## Slide 11: Разборные соединения дисков между собой
Эти соединения нашли болле широкое применение, чем неразборные особенно в многоступенчатых турбинах.
Треугольные шлицы.

## Slide 12: Неразборные соединения дисков между собой
Силовыми кольцами
Сваркой
Недостаток статор должен быть разборным

## Slide 13: Вопрос 3
Самостоятельно из книги.