Классы вычислительных машин

Электронная вычислительная машина (ЭВМ), компьютер — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

ЭВМ можно классифицировать по ряду признаков, в частности:

•  физическому представлению обрабатываемой информации:

•  поколениям (этапам создания и элементной базе).

•  сферам применения и методам использования (а также размерам и вычислительной мощности).

Физическое представление обрабатываемой информации

Здесь выделяют аналоговые (непрерывного действия); цифровые (дискретного действия); гибридные (на отдельных этапах обработки используются различные способы физического представления данных).

АВМ — аналоговые вычислительные машины, или вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, т. е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаше всего электрического напряжения):

ЦВМ — цифровые вычислительные машины, или вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, цифровой форме. В силу универсальности цифровой формы представления информации ЭВМ является более универсальным средством обработки данных.

ГВМ — гибридные вычислительные машины, или вычислительные машины комбинированного действия, работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме. Они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления' сложными быстродействующими техническими комплексами.

Сферы применения и методы использования

Таблица 1.4. Классификация ЭВМ по производительности и габаритным характеристикам

| Класс ЭВМ | Основное назначение | Основный технические данные | Общий вид ЭВМ |
| --- | --- | --- | --- |
| СуперЭВМ, суперкомпьютер, вычислительная система (ВС) | Предназначен для высокоскоростного выполнения прикладных процессов | Имеет скалярные и векторные процессоры. Совместная работа процессоров основывается на различных архитектурах |  |
| Супер-миниЭВМ | Многопультовые вычислительные системы | Мультипроцессорная архитектура, позволяющая подключение до нескольких сот терминалов (наличие наращиваемых дисковых запоминающих устройств) |  |
| Большие ЭВМ (мэйнфреймы -mainframe) | Обработка больших объемов данных крупных предприятий и организаций | Мультипроцессорная архитектура, позволяющая подключение нескольких сот рабочих мест |  |
| Мини-ЭВМ | Системы управления предприятиями | Однопроцессорная архитектура, разветвленная система периферийных устройств (ограниченные возможности, обработка слов меньшей длины и т. д.) |  |
| Рабочие станции | Системы автоматизированного проектирования, системы автоматизации эксперимента, индустриальные процессы и др. | Высокое быстродействие процессора, емкость оперативного запоминающего устройства 32-64 Мбайт, специализированная система периферийных устройств |  |
| МикроЭВМ; настольный персональный компьютер (ПК) | Индивидуальное обслуживание пользователей | Центральный блок с одним или несколькими процессорами, монитор, акустическая система, клавиатура, электронное перо с планшетом, устройство ввода информации, принтеры, жесткие диски, гибкие диски, магнитные ленты, оптические диски и пр. |  |
| Переносной ПК «наколенник» (laptop) | Тоже | Малогабаритный книжного размера портативный вариант стационарного персонального компьютера |  |
| Блокнотный ПК, ноутбук (notebook) |  | Модели могут иметь процессор Pentium, оперативную память до 96 Мбайт, жесткий диск до 9 Гбайт, встроенные компакт-диск и факс-модем, дисплей жидкокристаллический, время работы от собственного источника питания от 2 до 8 ч |  |
| Карманный компьютер «наладонник» (palmtop) |  | Оперативная память выполняет функцию долговременной памяти, размером в несколько Мбайт. Жесткий диск отсутствует. Работает под управлением Windows СЕ, имеет интерфейс с другими компьютерами, встроенные интегрированные системы, жидкокристаллический дисплей |  |