Накопители и носители внешней памяти

Внешняя память - это место накопления и длительного хранения данных. Во внешней памяти хранится все программное обеспечение ПК.

Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя - устройства, обеспечивающего запись и считывание информации, и носителя - устройства, на котором информация непосредственно хранится.

Существует множество разнообразных носителей информации, но по-настоящему популярными являются немногие из них. Это почти вымершие ГМД (дискеты), неизменные ЖМД (винчестеры), очень популярные CD-R, CD-RW, менее популярные DVD-R и DVD-RW, все больше (по мере удешевления) набирающая популярность flash-память.

Основные характеристики накопителей и носителей:

- информационная ёмкость;

- скорость обмена информацией;

- надёжность хранения информации;

- стоимость.

Рассмотрим подробнее виды накопителей и носителей, разделенные по принципам функционирования: электронные, магнитные и оп-гические.

Гибкие магнитные диски

Гибкие магнитные диски называют дискетами или флоппи-дисками {Floppy Disk). Для работы с ними используется накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД). Гибкость дискет очень маленькая (1,44 Мбайта) и скорость обмена очень низкая, поэтому обычно дискеты применяют для переноса небольших объёмов информации с одного компьютера на другой. Запоминающей средой в магнитных дисках являются магнитные материалы со специальными свойствами, позволяющие фиксировать два магнитных состояния - два направления намагниченности. Каждому из этих состояний ставят в соответствие двоичные цифры 0 и 1.

Данные на магнитный диск записываются и считываются магнитными головками дисковода. При записи и чтении информации диск вращается вокруг своей оси, а механизм управления магнитной головкой подводит ее к нужному месту напрямую. В накопителе флоппи-диска имеются два двигателя: один обеспечивает стабильную скорость вращения вставленной в накопитель дискеты, а второй перемещает головки записи-чтения.

Дискеты требуют аккуратного обращения. Они могут быть повреждены, если:

- дотрагиваться до записывающей поверхности;

- писать на этикетке дискеты карандашом или шариковой ручкой;

- сгибать дискету;

- перегревать дискету (оставлять на солнце или около батареи отопления);

- подвергать дискету воздействию магнитных полей.

Новый магнитный диск должен быть размечен, то есть на поверхность диска нанесены дорожки и секторы. Процесс разметки называется форматированием. Дорожки представляют собой узкие концентрические кольца на диске. Каждая дорожка разделена на части, называемые секторами. При чтении или записи устройство всегда считывает или записывает целое число секторов независимо от объёма запрашиваемой информации. Размер сектора на дискете равен 512 байт. Кластер (один или несколько секторов) - наименьшая область Диска, которую операционная система использует при записи файла.

Не надо забывать, что информация, бывшая на диске, после форматирования не подлежит восстановлению.

Жесткие магнитные диски

Накопитель на жёстких магнитных дисках сокращённо называете НЖМД или просто жёстким диском (Hard Disk). Часто его называю «винчестер». Этот термин возник из жаргонного названия nepвой модели жесткого диска емкостью 16 Кбайт, имевшего 30 дорожек по 30 секторов, что случайно совпало с калибром «30/30» известной охотничьего ружья «винчестер».

Конструктивно накопители на жестких дисках в одном корпусе объединяют и носитель, и устройство чтения/записи. Жесткий диск содержит несколько алюминиевых дисковых пластин, покрытых магнитным слоем, помещённых на одну ось и блок головок чтения/записи с их общим приводящим механизмом. Принцип функционирования жёстких дисков такой же, как для ГМД.

Дисковые накопители являются устройствами с «прямым доступом». Это означает, что обращение к искомому участку диска происходит непосредственно по заданному адресу. Прямой доступ гораздо эффективнее последовательного.

Жёсткий диск имеет самый большой объём среди всех запоминающих устройств, используемых в персональном компьютере. В настоящее время используются жёсткие диски ёмкостью от 40 Гб до 500 Гб. Скорость обмена в десять раз выше, чем у НГМД. Магнитные ленты

Для резервного и архивного копирования больших объемов информации в крупных учреждениях используют кассеты с магнитными лентами. Накопителями для работы с магнитными лентами чаще всего выступают стримеры. Это устройства последовательного доступа к информации (требуется перемотка магнитной ленты до того места, где записана информация). Они обладают гораздо меньшей скоростью работы по сравнению с дисководами, но обладают большой емкостью: от 40 Мб до 13 Гб.

Оптические диски

Оптические диски называют лазерными, поскольку информация на них записывается и читается с помощью лазерного луча. Их изготавливают из органических материалов с тонким напылением алюминиевого слоя.

Оптические диски часто называют компакт-дисками или CD (от англ. Compact Disk). Они является односторонними носителями информации с емкостью до 700 Мб. Доступ к данным осуществляется быстрее, чем к данным на дискетах, но медленнее, чем на жёстких дисках. К достоинствам оптических дисков относятся большая емкость, высокая надежность хранения информации и долговечность.

Различают три типа оптических дисководов:

CD-ROM {Compact Disk Read Only Memory) - дисковод для чтения компакт-дисков. Запись на поверхности тончайшего алюминиевого слоя представляется здесь чередованием впадин и отражающих свет островков. Считывание информации происходит при помощи лазерного уча. Попадая на островок, луч отражается, фотодетектор интерпретирует это как двоичную единицу. Луч лазера, попадающий во впадину, поглощается - фотодетектор фиксирует двоичный ноль. Информация т фотодатчиков в виде электрических сигналов поступает на микропроцессор, который преобразует эти сигналы в двоичные данные или звук.

CD-R {Compact Disk Recordable) - дисковод для чтения и однократной записи на компакт-диск. Лазерный луч прожигает микроскопические углубления на поверхности диска под защитным слоем, производя тем самым запись. Накопители CD-R позволяют записывать собственные компакт-диски.

CD-RW (Compact Disk Rewritable) - устройства с возможностью многократной записи на оптический диск. Для этих целей используют Многослойный диск с отражающей поверхностью, перед которой находится слой вещества с изменяемой фазой состояния. Фаза состояния отдельных участков одного из слоев может изменяться под действием лазерного луча в процессе записи. При считывании анализируется отражение луча, отличающееся на участках с кристаллическим и аморфным состоянием этого слоя. Такие дисководы наиболее популярны, поскольку позволяют работать со всеми видами CD-дисков.

DVD-диски (Digital Versatile Disk) - одно- или двусторонние носители информации с высокой плотностью записи. Имея те же габариты, что обычный компакт-диск, и похожий принцип работы, он вмещает Значительно больше информации - от 4,7 до 17 Гбайт. Эти диски называют универсальными. Сейчас реально применяются DVD-диски (лишь в двух областях: для хранения видеофильмов (DVD-Video) и сверхбольших баз данных (DVD-ROM, DVD-R). Для DVD-дисков, так же, как и для CD, существуют R и RW дисководы.

Флэш-память

Флэш-память - это очень компактная, энергонезависимая полупроводниковая память, которая подключается к компьютеру через USB-порт. Существует две разновидности этих портов: менее скоростной просто USB-порт и более скоростной USB2.0-порт. Стирание во флэш-памяти производится сразу блоками или полностью всей микросхемы, эго повышает производительность в режиме записи.  Флэш-память обладает низким энергопотреблением, высокой надежностью, невысокой стоимостью и все более растущей популярностью.

Флэш-память различается по информационной емкости (16, 128 Мб и т.д. до 4 Гб) и по стоимости в соответствии с емкостью. Наиб лее ёмкие требуют наличия в компьютере USB2-nopTa.