25.02.01. Электроника. Экзамен. Вопросы.

- Электрическое поле и его характеристика: напряженность, потенциал, напряжение.

- Электрическая емкость, конденсаторы. Соединение конденсаторов.

- Электрическая цепь. Эл. ток, направление, сила и плотность тока.

- Электрическое сопротивление, проводимость и их зависимость от температуры.

- Закон Ома для участка и всей цепи.

- Работа и мощность электрического тока.

- Расчет цепей постоянного тока при последовательном и параллельном соединении резисторов.

- Первый и второй законы Кирхгофа.

- Потеря напряжения в проводах линии электропередачи.

- Магнитное поле, его свойства и характеристики.

- Силовое действие магнитного поля. Закон Ампера. Правило левой руки.

- Электромагнитная индукция. Э.Д.С. в проводнике, движущемся в магнитном поле. Правило правой руки.

- Магнитные свойства веществ. Ферромагнитные материалы и их намагничивание.

- Явления самоиндукции и взаимоиндукции.

- Переменный ток. Определение, период, частота, мгновенное и амплитудное значения.

- Получение синусоидальной Э.Д.С.

- Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. Действующее значение переменного тока

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением.

- Цепь переменного тока с индуктивностью.

- Цепь переменного тока с емкостью.

- Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Резонанс напряжений.

- Разветвленная цепь переменного тока. Резонанс токов.

- Трехфазная система. Получение трехфазной Э.Д.С.

- Соединение обмоток генератора звездой и  треугольником. Фазные и линейные токи и напряжения.

- Соединение приемников энергии звездой и треугольником.  Роль нулевого провода.

- Классификация электроизмерительных приборов.

- Погрешности измерений, классы точности.

- Измерительный механизм магнитоэлектрической системы

- Измерительный механизм электромагнитной системы.

- Измерительный механизм электродинамической системы.  Логометры.

- Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров.

- Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока.

- Измерение электрического сопротивления.

- Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора

- Режимы работы трансформатора.

- Потери мощности и КПД трансформатора.

- Получение вращающегося магнитного поля.

- Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

- Пуск асинхронных двигателей.

- Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей.

- Синхронные генераторы и электродвигатели.

- Устройство и принцип действия машины постоянного тока.

- Способы возбуждения генератора постоянного тока

- Характеристика холостого хода и внешняя.

- Типы электродвигателей постоянного тока и их характеристики.

- Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.

- Электропривод, его элементы, схемы и методы управления электроприводами.

- Устройство и принцип действия и применение ламповых анодов.

- Трехэлектродная лампа, её устройство, принцип действия и применение.

- Электрофизические свойства полупроводников.

- 3лектрснко-дырочный переход и его свойства.

- Устройство. применение, характеристики полупроводниковых диодов. Стабилитроны.

- Устройство, принцип действия биполярных транзисторов,

- Три способа включения и. характеристики биполярных транзисторов.

- Фотоэлектронные явления. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом.

- Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. Фоторезистор.

- Схемы однофазных выпрямителей.

- Трехфазные и управляемые выпрямители.

- Сглаживающие фильтры.

- Принцип усиления тока, напряжения, мощности.

- Каскады предварительного усиления.

- Основные варианты оконечных каскадов.

- Электронные генераторы синусоидальных колебаний.

- Мультивибраторы.

- Электронный осцилограф. Структурная схема. Примеры использования   осцилографа.

- Электронный вольтметр.

- Понятие о гибридных микросхемах.

- Понятие о полупроводниковых микросхемах.