Лекция 5.1

ТРЕБОВАНИЯ К ЛВС. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ЛВС

Цель урока – Рассмотреть требования предъявляемые к ЛВС при их выборе и критерии по которым классифицируют ЛВС.

Вопросы:

1. Требования к ЛВС.

2. Критерии классификации ЛВС.

1. Требования к ЛВС.

Основополагающие требования к ЛВС, ориентированным на передачу данных, сформулированы в 1981 г. комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) и опубликованы в виде проекта стандарта. Последующая практика разработки и применения ЛВС в основном подтвердила правомерность этих требований, хотя и внесла в них коррективы.

Приводимый ниже перечень требований к ЛВС является общим для всех типов ЛВС. Степень выполнимости некоторых из них существенно зависит от назначения, способов использования ЛВС и ряда других факторов.

1.1. Общие требования:

выполнение разнообразных функций по передаче данных, включая пересылку файлов, поддержку терминалов (в том числе высокоскоростных графических), электронную почту, обмен с внешними ЗУ, обработку сообщений, доступ к файлам и базам данных;

возможность подключения большого набора стандартных и специальных устройств, в том числе больших, малых и персональных ЭВМ, терминалов, ВЗУ, АЦПУ, графопостроителей, факсимильных устройств, оборудования контроля и управления и др.;

возможность подключения как современных и перспективных, так и ранее разработанных устройств с различными программными средствами, архитектурой, принципами работы;

доставка пакетов адресату с высокой достоверностью при обеспечении виртуальных соединений и датаграммной службы;

обеспечение непосредственной связи между подключенными устройствами без промежуточного накопления и хранения информации (возможны, однако, промежуточные функции преобразования протоколов или функции регистрации потока);

простота монтажа, модификации и расширения сети; возможность подключения новых устройств и отключения прежних без нарушения работы сети длительностью более 1 с; информирование всех устройств сети об изменении ее состава;

независимость стоимости подключения устройства к сети от стоимости самих устройств; в среднем стоимость интерфейса должна составлять 10...20% стоимости подключаемого устройства;

возможность поддержки не менее 200 устройств с помощью одной ЛВС и охвата территории диаметром не менее 2 км;

соответствие по возможности существующим стандартам.

1.2. Требования к взаимодействию устройств в сети:

возможность для каждого устройства связываться и взаимодействовать с любым другим устройством;

обеспечение равноправного доступа к физической среде для всех коллективно использующих ее устройств;

возможность адресации пакетов одному устройству, группе устройств, всем подключенным устройствам;

обеспечение возможности некоторым пользователям назначать и менять собственный адрес (в рамках ограничении, сохраняющих целостность сети).

1.3. Информационные требования:

обеспечение «прозрачного» режима обслуживания, возможность приема, передачи и обработки любых сочетаний бит, слов и символов, в том числе не кратных восьми (последнее требование противоречит позиции IEEE, согласно которой блок данных должен содержать целое число октетов, однако для некоторых применений это требование IЕEE неприемлемо);

отсутствие существенного снижения пропускной способности сети при достижении ее полной загрузки и даже перегрузки в избежание длительной блокировки сети;

небольшая по величине, постоянная и детерминируемая (т.е. предварительно рассчитанная) максимальная задержка передачи пакета через ЛВС.

1.4. Требования к надежности и верности:

отказ или отключение питания подключенного устройства вызывают только переходную ошибку;

сеть не должна находиться в состоянии неработоспособности более 0,02 % от полного времени работы (это составляет около 20 мин простоя в год для учрежденческой системы и около 2 ч для непрерывно функционирующей системы);

средства обнаружения ошибок выявляют все пакеты, содержащие до четырех искаженных бит. Если же верность передачи достаточно высока, сеть сама не исправляет обнаруженные ошибки; функции анализа, принятия решения и исправления ошибок выполняются подключенными устройствами;

пакет с необнаруженной ошибкой может появляться не чаще одного раза в год (для сети со скоростью передачи 5 Мбит/с вероятность ошибки составит 10-14); частота обнаруживаемых ошибок 10-8 (в некоторых случаях эти требования могут оказаться завышенными);

сеть обнаруживает и индицирует все случаи совпадения сетевых адресов у двух подключенных устройств (в стандарте IEEE это требование не обязательно).

1.5. Прочие и специальные требования:

простота подключения к другому связному оборудованию, в том числе к арендованным линиям, телефонным сетям, сетям передачи данных (общего и частного пользования);

простота интерфейсов между ЛВС и подключенными устройствами;

защита передаваемых данных от случайного или несанкционированного доступа;

наличие средств сопряжения с другими ЛВС (мосты и шлюзы);

обеспечение беспроводной связи для мобильных устройств;

интеграция передачи по сети различных видов информации (данных, речи, изображений и др.).

2. Критерии классификации ЛВС

Предлагаются различные системы классификации ЛВС. В некоторых случаях ЛВС классифицируются только по одному какому-либо признаку. При классификации следует учитывать последние усовершенствования, в частности, расширение типов физической среды и интерфейсов, появление множества комбинаций различных типов оборудования и программных средств.

| Сфера применения | учрежденческие, заводские, бытовые. |
| --- | --- |

Функциональное назначение

|  | распределенная обработка данных, удаленный ввод-вывод, научная деятельность, образование, резервирование мест, финансовые операции, производственное управление и учет. |
| --- | --- |
| Размеры | здание, территория предприятия, город. |
| Вид трафика | непрерывный, групповой, внутренний, внешний. |

Топология

|  | шинная, кольцевая, звездообразная, петлевая, древовидная, смешанная, полносвязная, матричная.. |
| --- | --- |
| Физическая среда | витая пара, коаксиальный кабель, силовой кабель, волоконно-оптический кабель, радиоканал, инфракрасный канал, микроволновый канал |
| Метод доступа к среде | опрос, передача маркера, соперничество, сегментированная передача, вставка регистра, резервирование времени, радиочастотная модуляция. |
| Структура внутренней адресации | плоская, иерархическая, групповая, расширение адресного пространства. |
| Адресация абонентов других ЛВС | доступ через фиксированные соединения, доступ через коммутируемые соединения глобальных сетей, адрес абонента - часть общего адресного пространства нескольких ЛВС, адрес абонента - подадрес глобального адреса (в рамках глобального адреса) удаленной ЛВС. |
| Адресация со стороны служб общего пользования | адресация к шлюзам (адрес шлюза относится к области общей адресации), адресация непосредственно к абонентам ЛВС (в области общей адресации). |

Помимо перечисленных характеристик и особенностей ЛВС они различаются между собой следующими признаками:

способом внутренней и внешней (со стороны других ЛВС или сетей общего пользования) адресации абонентов;

классами сообщений и услуг, обеспечиваемых сетью (приоритетность, временные ограничения, многопунктовость, широкополосность и др.);

временем ответа для внешних абонентов;

скоростью передачи сообщений или пакетов в единицах пакет/сообщение;

форматом сообщений (фиксированный или переменный);

характером изменения производительности сети от нагрузки в течение суток;

степенью доступности к сети или к отдельным ее станциям;

надежностными параметрами;

требованиями к эксплуатации.

Важной характеристикой ЛВС являются также ее территориальные параметры:

максимальное расстояние между узлами;

общая длина физической среды;

максимальное число подключенных станций;

общие размеры территории, охватываемой одной ЛВС.