Лекция 7.1

ПОНЯТИЕ ОБ INTERNET. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

Цель урока – рассмотреть базовые понятия современных Internet-телекоммуникаций.

Вопросы:

1. Основные понятия об Internet

2. Функционирование Internet

3. Основные службы Internet

1. Основные понятия об Internet

Историю Internet связывают с возникновением в 60-х годах вычислительной сети Министерства обороны США — ARPAnet. Основная концепция этой сети, предназначавшейся для управления военными операциями и страной в период войны, заключалась в следующем.

Каждая пара компьютеров в сети взаимодействует между собой автономно, а канал связи между ними считается абсолютно ненадежным и в любой момент может быть разрушен (например, в результате бомбежки). При этом, с одной стороны, сохраняется работоспособность всей сети в целом, а с другой, — уцелевший компьютер может подключиться к сети через уцелевшие каналы связи. Другими словами, все узлы сети должны работать в известной степени независимо друг от друга.

Таким образом, основной принцип Internet — независимость отдельного узла (компьютера) сети от разрушений и неполадок в тех участках сети, которые не связаны непосредственно с данным узлом.

С точки зрения пользователя, современная Сеть представляет собой совокупность крупных узлов, объединенных между собой каналами связи. Каждый узел — это один или несколько мощных компьютеров-серверов, которые работают чаще всего под управлением операционной системы UNIX. Очень часто эти машины называют главными компьютерами или хост-компьютерами (от английского слова «host» — хозяин). Управляет узлом (или подсетью узлов) его собственник — организация, которая называется провайдером (от английского слова «provide» — обеспечивать) или поставщиком услуг Internet. Во многих случаях название отдельной сети — это название ее провайдера. Провайдеры за определенную плату обслуживают коллективные (ЛВС) и индивидуальных пользователей Internet, обеспечивают их определенным набором услуг.

Среди наиболее известных провайдеров России: GlasNet, Релком, Демос, Sovam Teleport, Sprint-Россия и многие другие. За рубежом крупнейшими провайдерами считаются CompuServe и America-OnLine. В зависимости от масштаба и уровня провайдера, его специализации и других факторов, наборы и стоимость (а также качество) услуг разных компаний могут различаться.

Таким образом, подключиться к Internet — это значит:

- приобрести и подключить к компьютеру модем (предполагается, что телефон у вас есть);

- заключить договор с провайдером и установить с ним связь по коммутируемой телефонной линии или выделенному каналу связи.

Еще недавно было принято различать три способа подключения к Internet: почтовый, терминальный и IP-подключение. Первые два способа дают возможность получить ограниченный набор услуг, и лишь IP-подключение предоставляет вам богатейший спектр возможностей Сети. Поэтому в дальнейшем речь идет только об IP-подключении.

В зависимости от желания и своих возможностей пользователь выбирает один из двух способов доступа в Internet:

1. удаленный доступ по коммутируемой телефонной линии;

2. прямой доступ по выделенному каналу связи.

Первый способ значительно дешевле, однако в этом случае для работы в Internet нужно предварительно дозвониться до узла провайдера. Кроме того, этот способ имеет и другие недостатки: сравнительно невысокую скорость обмена информацией и посредственное качество связи.

Второй способ гораздо эффективнее, но и дороже, — поэтому используется он, в основном, коллективными пользователями (средними и крупными компаниями через собственные ЛВС).

2. Функционирование Internet

2.1. Протоколы

В сеть Internet входят миллионы компьютеров и сетей компьютеров, работающих под управлением разных операционных систем, с разными форматами данных, на разных аппаратных платформах. Однако при обмене информацией все компьютеры должны пользоваться едиными соглашениями (протоколами) о способах формирования и передачи сообщений (или иначе — единым «интерфейсом» между всеми сетями и отдельными компьютерами).

Протокол — это набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена информацией между абонентами сети.

Следует различать два типа протоколов Internet:

1. базовые протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между компьютерами Internet (IP и TCP). Эти протоколы настолько тесно связаны между собой, что чаще всего их обозначают термином «протокол TCP/IP»;

2. прикладные протоколы более высокого уровня, отвечающие за функционирование специализированных служб Internet: протокол HTTP (передача гипертекстовых сообщений), протокол FTP (передача файлов), протоколы электронной почты и т. д.

Прикладные протоколы располагаются «над» базовыми протоколами: по определению ваш компьютер не может работать в Сети, если на нем не установлена поддержка TCP/IP. Однако часть прикладных протоколов на вашем компьютере в принципе может отсутствовать.

2.2. Адреса

Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет уникальный физический адрес (IP-адрес), составляемый из четырех десятичных чисел, — каждое в диапазоне от 0 до 255 (четыре байта). Эти числа записываются через точку, например:

193.126.7.29		128.29.15.124.

Такие адреса имеют и компьютеры пользователей, и мощные узлы провайдеров Internet.

В какой-то мере физический адрес аналогичен обычному телефонному номеру (например, 2-13-87), однако человеку пользоваться им неудобно. Поэтому в Internet принято ставить в соответствие каждому физическому адресу символический (доменный) адрес, который составлен из осмысленных буквенных обозначений, разделенных точкой, например:

www.glasnet.ru	www.microsoft.com		ftp.elvis.ru	и т. д.

Такой адрес состоит из двух частей:

<имя_машины_(сервера)><доменное_имя>

Доменное имя обычно состоит из двух-четырех слов, называемых доменами, причем старший (правый) домен указывает либо на страну, в которой находится узел, либо на тип организации (в США). Например, UK означает Великобританию, RU (или SU) — Россию, DE — Германию и т. д.; СОМ — это коммерческие компании США (а иногда и других стран), EDU — университеты США, GOV — правительственные организации и т. д.

Следующий домен обозначает узел (провайдера); иногда в доменном имени появляются младшие домены, указывающие на подсети данного узла (например, ames.arc.nasa.gov).

Младшее (левое) слово символического адреса — это имя компьютера или сервера данного узла.

В приведенных выше примерах www.glasnet.ru — это Web-сервер российского узла GlasNet, a ftp.elvis.ru — FTP-сервер российского узла «Элвис+».

Для присвоения и преобразования символических адресов в понятные компьютеру физические адреса в Internet создана специальная служба, которая называется DNS (Domain Name System — система именования компьютеров в Сети). Специальные серверы DNS на узлах сети извлекают из баз данных символические имена и заменяют их физическими адресами компьютеров.

2.3. Протокол TCP/IP

Итак, каждый компьютер в Сети может быть обозначен уникальным физическим (или символическим) адресом. Как организовать обмен информацией между двумя компьютерами, — например, между машиной № 1 (193.126.7.29), расположенной в России, и американским компьютером № 2 (128.29.15.124)?

Казалось бы, проще всего организовать связь между компьютерами по «телефонному» принципу: машина № 1 вызывает машину № 2 и передает ей сообщение (или наоборот). Однако в этой технологии канал связи поступает в монопольное владение пары компьютеров (это называется коммутацией каналов), и именно по этой причине такой способ неприемлем для Сети. Ясно, что на время передачи сообщения (а оно может быть очень большим) канал становится недоступным для других пользователей. Кроме того, надежность такой сети невысока: неполадки или разрушение одного из многочисленных звеньев канала блокирует связь между парой компьютеров.

Поэтому в сети Internet предусмотрена другая технология связи — коммутация пакетов. Основные принципы этой технологии можно изложить следующим образом.

Протокол TCP (Transmission Control Protocol — протокол управления передачей) разбивает исходное сообщение на несколько небольших фрагментов — пакетов. Каждый пакет снабжается заголовком, который содержит служебную информацию (адреса отправителя и получателя, идентификатор сообщения, номер пакета в сообщении и т. п.).

Ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу несет IP-протокол (Internet Protocol). Процесс доставки электронных пакетов в какой-то степени аналогичен процессу доставки обычных почтовых отправлений. Сначала пакет попадает на узел провайдера («почтовое отделение»), где специальные программы, пользуясь таблицами маршрутизации, выбирают дальнейший маршрут следования. При этом разные пакеты одного и того же сообщения могут дойти до адресата по разным маршрутам, через разные узлы Internet. Поэтому судьба сообщения в известной мере не зависит от неполадок в отдельных участках сети: при необходимости пакет может быть переправлен обходным путем.

Наконец, TCP-модуль адресата собирает поступающие пакеты и, пользуясь служебной информацией, которая записана в них, «склеивает» исходное сообщение. Недостающие или искаженные фрагменты сообщения пересылаются повторно.

Все описанные процессы идут с обычной «электронной» скоростью — около 300000 км/с, однако время доставки сообщения (или время доступа к странице Internet) по этим меркам весьма велико: от нескольких секунд до нескольких минут и даже часов. (Сравните: при телефонном разговоре с человеком, который находится, скажем, в Америке, задержка в звуках его голоса не превысит 0,08 с.)

Дело в том, что длина сообщений, которыми обмениваются компьютеры, меняется от нескольких сотен байт до нескольких мегабайт. Длина одного пакета обычно не превышает 1500 байт (т. е. одно сообщение может быть разбито на несколько сотен пакетов). Одновременно по каналам связи в Internet следуют, чередуясь друг с другом, тысячи и сотни тысяч пакетов. При этом общее время передачи более или менее равномерно распределяется между всеми пользователями (примерно так же, как распределяется время процессеpa между несколькими одновременно работающими приложениями). Чем больше пользователей одновременно работают с Сетью, тем медленнее доставляются сообщения конкретному адресату. Кроме того, случаются и «технические» задержки — перегрузка промежуточных «шлюзов» и серверов, неполадки в линиях связи.

3. Основные службы Internet

В этом пункте мы дадим краткую характеристику основным службам, которые в той или иной степени функционируют в составе современной глобальной Сети.

3.1. Telnet

Этим термином обозначают протокол и программы, которые обслуживают удаленный доступ клиента к компьютеру-серверу. После установления связи, пользователь попадает в среду операционной системы удаленного компьютера и работает с установленными на нем программами так же, как если бы это был собственный компьютер пользователя.

3.2. FTP

Так называют протокол (File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) и программы, которые обслуживают работу с каталогами и файлами удаленной машины. Средства FTP позволяют просматривать каталоги и файлы сервера, переходить из одного каталога в другой, копировать и обновлять файлы.

3.3. Gopher

С английского это слово можно перевести и как «суслик», и как «рыть». Gopher — это протокол и программы, которые обеспечивают более развитые (по сравнению с FTP) средства поиска и извлечения информации с помощью многоуровневых меню, справочных книг, индексных ссылок и т. п. Протокол Gopher поддерживается в современных программах-навигаторах.

3.4. Archie

Так называют специальные серверы (Archie-серверы), которые собирают и хранят поисковую информацию о содержимом FTP-серверов на узлах Internet. Если вы ищете какой-то файл, имя которого (или часть имени) вам известно, надо запустить Archie-клиента, и он укажет вам адрес (адреса) соответствующего FTP-сервера.

3.5. WAIS

Wide Area Information Servers — распределенная информационная система (базы данных и программное обеспечение), которая обслуживает поиск информации в сетевых БД и библиотеках. В частности, WAIS используется для индексирования неструктурированных документов в Internet и организации поиска в них.

3.6. E-mail

Это английское обозначение электронной почты — основного вида сетевых услуг Internet. С помощью электронной почты люди, живущие на всех континентах, обмениваются электронными сообщениями и файлами. Принципы работы с электронной почтой мы рассматриваем на примере приложения Internet Mail.

3.7. Usenet

Существует несколько определений системы Usenet — распределенный дискуссионный клуб, телеконференции, группы новостей. В отличие от электронной почты, клиент Usenet направляет сообщение не индивидуальному адресату, а группе абонентов (телеконференции). Все участники данной конференции имеют равные права при обсуждении того или иного вопроса. Каждая телеконференция имеет свой адрес и посвящена какой-либо теме (науке, искусству, спорту, отдыху и т. п.), причем круг обсуждаемых вопросов может быть самым разнообразным — от очень широкого («обо всем») до очень узкого (например, кулинарные рецепты). По некоторым данным, ныне в Internet насчитывается свыше 10000 телеконференций.

Для работы с телеконференциями под управлением Windows 95 можно использовать приложение Internet News.

3.8. IRC

Разновидностью телеконференций можно считать IRC (Internet Relay Chat) — «разговор» в реальном времени. С помощью IRC-серверов и IRC-клиентов пользователи ведут «виртуальный» разговор между собой, набирая фразы с клавиатуры ПК.

3.9. Internet-телефония

Ныне быстро развивается новый вид услуг Сети — Internet-телефония. Принцип голосовой связи в Internet нельзя считать оригинальным: такая связь — лишь частный случай обмена произвольными электронными сообщениями по протоколу TCP/IP. Человеческая речь преобразуется в цифровой файл (точно так же, как создаются аудиофайлы) и передается по сети в виде обычного набора электронных пакетов. Правда, пока единственным достоинством Internet-телефонии, по сравнению с обычным телефоном, является ее необычайная дешевизна (в расчете на минуту разговора). Многие технические проблемы (перегрузка каналов связи, задержки в передаче речи и др.) пока не решены.

3.10. WWW

World Wide Web («Всемирная паутина») — это гипертекстовая информационно-поисковая система в Internet. Блоки данных WWW («страницы») размещаются на отдельных компьютерах, называемых WWW-серверами (или Web-серверами) и принадлежащих отдельным организациям или частным лицам. С помощью гипертекстовых ссылок, встроенных в документы WWW, пользователь может переходить от одного документа к другому.

В основе WWW лежит протокол передачи гипертекстовых сообщений HTTP (Hypertext Transfer Protocol), а сами страницы форматируются с помощью специального гипертекстового языка описания документов HTML (Hypertext Markup Language).

Для работы с WWW используются специальные программы-клиенты, которые по-английски называются browsers (от глагола «browse» — просматривать), а по-русски — браузерами, браузерами, навигаторами, обозревателями. В наиболее популярны обозреватели Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator.

WWW и ее программное обеспечение — это наиболее мощные и перспективные инструменты Сети. Они обеспечивают пользователям доступ практически ко всем перечисленным выше ресурсам (FTP, Gopher, WAIS и др.).