Занятие 17

Раздел 2. Теория авиационных двигателей.

Тема 5. Схема устройства и принцип работы ГТД.

- Изменение параметров вдоль ГВТ ТРД.

- Удельные параметры ТРД:

  - Удельная тяга;

  - Удельный расход топлива;

  - Удельная масса;

  - Лобовая тяга.

- Изменение параметров вдоль ГВТ ТРД.

В проточной части двигателя (в ГВТ) происходит непрерывное изм. всех параметров газа.

На рис. изображено изм. пар-ров газа в дв-ле с осевым компрессором.

На уч-ке 0-1 воздух засасывается из атмосферы, при этом увел. его скорость, а темп-ра и давл. несколько понижаются, т.к. теплосодержание газа превращается в кинет. энергию потока.

На уч-ке 1-2 воздух сжимается компрессором, при этом давл. и темп-ра увел. за счет подвед. работы.

На уч-ке 2-3 к воздуху подводится тепло в рез-те сгорания ТВС, темп-ра и скорость газа возрастают по причине учел. уд. объема газа, а давл. несколько уменьш. за счет гидравл. потерь в КС.

На уч-ке 3-4 в турбине газ на СА увел. скорость, снижая темп-ру и давл., а на РК турбины происходит уменьшение скорости, темп-ры и давл.

На уч-ке 4-5 в реакт. сопле осущ. дальнейшее расш-ие газа. Темп-ра и давл. уменьшаются, а скорость возрастает.

При работе дв-ля в полете воздух перед входом в дв-ль сжимается за счет скоростного напора, в рез-те чего повыш. давл. газа по всем ГВТ. Это приводит к возрастанию скорости на выходе из сопла. Сжатие воздуха сопровождается увел. темп-ры, однако темп-ра перед входом в турбину остается такой же, как и при работе дв-ля при V=0 за счет уменьшения подачи топл. в КС для защиты деталей турбины от перегрева.

- Удельные параметры ТРД:

Для сравнит. оценки летно-экспл. кач-в дв-лей прим. относительные пар-ры, назыв. удельными.

  - Удельная тяга Руд.

Удельной тягой назыв. вел-на тяги, приход. на 1кг воздуха, проход. ч-з дв-ль за секунду.

- в полете при р5 ≠ рН;

- в полете при р5 = рН;

- при работе дв-ля на земле при V=0.

  - Удельный расход топлива Суд.

Удел. расходом топл. назыв. кол-во топл. в килограммах, расход. на 1кгс тяги в час.

У современных ТРД Суд составляет 0,25-0,35.

  - Удельный вес дв-ля ρд.

Удел. весом дв-ля назыв. вес, приход. на 1кгс тяги, развиваемой дв-лем на земле при V=0 на уровне море.

У соврем. ТРД .

  - Удельная лобовая тяга  Рл.

fл – площадь макс. поперечного сечения дв-ля.

У соврем. дв-лей Рл = 2000-10000 .