Занятие 18

Тема 6: Процессы, протекающие в элементах ТРД.

- Входное устройство: назначение, требования, типы, основные элементы.

- Работа дозвуковых входных устройств при: V = 0;       V = c; V > c.

- Особенности устройства и работы сверхзвуковых входных устройств.

- Скоростная степень повышения давления: определение, формула.

Занятие 19

- Компрессоры: назначение, требования, типы.

- Общие сведения об осевых компрессорах.

- Устройство и принцип работы дозвуковой ступени компрессора.

- Назначение и работа ВНА.

Занятие 20

- Степень реактивности ступени.

- Особенности устройства и работы сверхзвуковой ступени.

- Необходимость профилирования лопаток по высоте.

- Степень повышения давления воздуха в ступени компрессора.

Занятие 21

- Основные элементы и принцип работы центробежного компрессора.

- Понятие о характеристиках компрессора: определение, изображение, значение.

- Адиабатическая и действительная работа компрессора.

- Потери в компрессоре, КПД, мощность компрессора.

Занятие 22

- Помпаж компрессора:

  - Причины возникновения, физическая сущность.

  - Внешние признаки, последствия, влияющие на безопасность полетов.

- Конструктивные и эксплуатационные меры предупреждения помпажа.

Занятие 23

- Камеры сгорания: назначение, требования, типы, параметры.

- Понятие о горении углеводородных топлив.

- Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1кг топлива. Коэффициент избытка воздуха.

- Камеры сгорания: назначение, требования, типы, параметры.

КС служит для образования ТВС и организации ее эффективного сгорания.

Требования к КС:

  - Устойчивость горения ТВС во всем диапазоне раб. режимов. Определяет надежность работы дв-ля.

  - Высокая полнота сгорания. Для уменьш. Суд. При этом увел. дальность и продолж. полета.

  - Малые потери полного давления. С ростом  увел. Суд уменьш. тяга дв-ля.

  - Надежное воспламенение при запуске дв-ля.

  - Высокая теплонапряженность. С увел. теплонапряженности уменьш. вес и р-ры КС.

  - Равномерное поле температур на выходе из КС. Не должно быть местных перегревов лопаток турбины.

  - Надеж. работа КС в теч. всего ресурса дв-ля.

  - Удобство в экспл.

Типы КС:

- Трубчатая;

- Кольцевая;

- Трубчато-кольцевая.

Параметры КС:

- Коэф. выделения тепла – отнош. приращения полного теплосодержания газа, проход. ч-з КС за 1сек, к теплотворной способности топл., подвед. в КС за 1сек.

Учитывает потери тепла из-за недогорания топл. и отдачу тепла во внеш. среду.

- Коэф. сохр. полного давл. ;

Учитывает гидравл. потери полного давл. в КС.

- Теплонапряженность КС (qКС).

Отнош. тепла, подвед. в КС к газу за 1ч, к произвед. объема КС на полное давл. возд. на входе в КС.

Хар-ет время пребывания ТВС в КС для полного окисления топл.

- Понятие о горении углеводородных топлив.

Сгорание – быстропротекающий процесс окисления топл., сопровождающийся развитием высокой темп-ры.

Рассмотрим химическую реакцию горения 1кг топлива:

Сгорание будет полным, если продукты сгорания не способны в дальнейшем окисляться.

С + О2 = СО2 + Q

2Н2 + О2 = 2Н2О + Q

1кгС + кгО2 = кгСО2 + 34 МДж

1кгН2 + 8кгО2 = 9кгН2О + 120 МДж

Зная состав топл. можно определить количество окислителя, потребное для сгорания 1кг топлива. Для керосина: С = 0,85; Н = 0,15.

- Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1кг топлива. Коэффициент избытка воздуха.

Теор. необх. кол-во воздуха – миним. кол-во воздуха в кг, необход. для полного сгорания 1 кг топлива.

В воздухе содержится 0,232 весовых доли кислорода.

Подставляя химич. состав топлива можно использовать след. фор-лу:

Для сгорания 1 кг керосина необх. 15кг водуха.

1 кг керосина в смеси с возд. дает 16кг смеси.

При этом смесь занимает при н.у. 12м3.

На практике в след-и неполного испарения топл. и неравномер. перемеш-ия его с воздухом для полного сгорания топл. и макс. выдел-ия тепла кол-во возд. должно быть неск. больше, чем теор. необх. кол-во.

Отнош. кол-ва возд., кот.  в действ. подается для сгор. 1кг топл., к теор. необход. кол-ву воздуха для сгор. 1кг топл. назыв. коэф. избытка возд. ().

Если для сгор. топл. подается кол-во возд., в точности равное теор. необх., то =1, смесь назыв. теоретической.

Если возд. подается больше теор. необх. кол-ва, то >1, смесь назыв. «бедной».

Если возд. подается меньше теор. необх. кол-ва, то <1, смесь назыв. «богатой».

ТВС может воспламеняться в опред. интервале знач. . Смеси однор. сост. обычно сгор. в пределах . Слишком богатая и слишком бедная смеси не воспламеняются.

В ТРД процесс сгор. организ., исходя из расчета получения в зоне сгор. состава смеси, близкого к теор. (неск. больше 1). При этом темп-ра продуктов сгор. превышает допуст. для лопаток турбины, достигая 2000-2500ОС. Для сниж-ия темп-ры газов продукты сгорания разбавляют воздухом, не участвующим в сгорании. Кол-во хол. возд. обычно в 3-4 раза больше возд., участв. с сгор. Поэтому для дв-ля общ. =3,5-4,5.

Занятие 24

  - Организация процесса горения в КС.

  - Влияние режима работы двигателя на процесс горения.

  - Газовая турбина: назначение, требования, типы.

- Организация процесса горения в КС.

В КС происходит два процесса: сгорание и смесеобразование.

Смесеобразование: Топливо подается в КС ч-з центробежные форсунки, обеспечив. его распыл на мелкие капли. Для быстрого испарения топлива и перемешивания его паров с воздухом используют зону обратных токов. Зона обратных токов возникает после завихрителя. Завихритель  центробежными силами отбрасывает воздух на периферию, а вдоль его оси образуется разряжение, в которое устремляются горячие продукты горения. В результате ТВС становится более горячей (для лучшего испарения топлива) и турбулентной (для увеличения скорости горения).

Сгорание: В зоне горения должно быть α =1. Темп-ра в зоне горения достигает 2500 оС. Однако температура перед лопатками турбины должна быть не более 2000оС, что обусловлено температурой плавления материала лопаток. В КС участвует в горении не весь воздух, а лишь его часть (≈25%), αобщ=3,5-4,5. Соответственно воздушный поток жаровой трубой разделяется на первичный (участвующий в горении) и вторичный (не участвующий в горении). Для уменьшения темп-ры газов перед турбиной используют подмешивание к продуктам сгорания холодного воздуха вторичного потока. Для охлаждения лопаток турбины используют вторичный поток, проходящий внутри них.

- Влияние режима работы двигателя на процесс горения.

В экспл. изм. пар-ры возд. на входе в дв-ль, α ТВС, . Эти факторы влияют на работу КС и в некот. случаях могут привести к выключению КС.

Влияние темп-ры возд.: При уменьш. темп-ры атм. возд. темп-ра на входе в КС уменьш., след-но для подготовки ТВС требуется больше тепла -> полнота сгорания топл. уменьш.

Влияние давления атм. возд.: При уменьш. атм. давл. уменьш. расход возд. ч-з дв-ль и его скорость -> необходимо уменьшать расход топл. При меньшем расходе капли топлива увел. в р-рах, что ведет к неполному сгоранию и неравномерному перемешиванию ТВС.

Влияние скорости и высоты полета: При изм. Vпол и Hпол изм. р и Т на входе в КС.

Влияние числа оборотов дв-ля: При значит. сниж. оборотов дв-ля уменьш. расход возд. и топл., что приводит к неполному сгоранию.

- Газовая турбина: назначение, требования, типы.

Газовая турбина – лопаточная машина, преобразующая энергию теплосодержания газового потока в механическую работу.

Требования:

  - Высокий КПД. Достигается тщательной обработкой лопаток, уменьшением зазоров м-ду вращающимися и неподв. эл-тами и рациональной организацией процесса охлаждения.

  - Надежность работы. Надежность обеспечивается спец. жаростойких и жаропрочных сплавов. Надежное охлаждение.

  - Малый вес и габариты. Использование больших скоростей и высоких частот вращения позвол. уменьшить р-ры и вес.

Типы:

  - Активная – турбина, в кот. теплосодержание газа преобр. в кинет. энергию только в СА.;

  - Реактивная - турбина, в кот. теплосодержание газа преобр. в кинет. энергию на лопатках СА и РК.

Занятие 25

  - Общие сведения об осевых турбинах.

  - Устройство и принцип работы активной ступени турбины.

  - Устройство и принцип работы реактивной ступени турбины.

  - Общие сведения об осевых турбинах.

В ГТД примен. одноступенчатые и многоступенчатые турбины. Турбина сост. из неподв. рядов лопаток – сопловых аппаратов (СА), и подвижных рядов – лопаток РК. 1СА и 1РК составляют одну ступень турбины.

СА служит для разгона газа до больших скоростей. РК – для преобразования кинетической энергии потока в полезную работу.

  - Устройство и принцип работы активной ступени турбины.

Активная ступень турбины сост. из СА и РК. Причем энергия теплосодержания газа срабатывается только в СА.

СА активной турбины образует сужающиеся межлопаточные каналы, в кот. газ. поток ускор. Межлопат. каналы РК имеют пост. проход. сеч., лопатки имеют симметричную форму.

В СА Т и р уменьш., а абс. скор. увел. В активном РК давл. на входе в РК равно давл. на выходе из РК. Абс. скор. потока в РК уменьш. вследствие совершения газом работы. В РК происходит поворот потока.

Преобразование кинет. энергии газ. потока в мех. работу вращения РК закл. в т.н. активном действии. Сущность активного действ. газа на лопатках РК аналог. обтеканию профиля крыла, т.е. на вогнутой пов-ти возникает повыш. давл., а на выпуклой пониженное. В рез-те возникает аэродинам. сила, кот. назыв. активной силой, или силой активного газа.

  - Устройство и принцип работы реактивной ступени турбины.

Реактивная ступень турбины сост. из СА и РК. Энергия теплосодержания газа срабатывается в СА и в РК.

СА реактивной ступени турбины образует. сужающиеся межлопаточные каналы, в кот. газ. поток ускоряется. Межлопаточные каналы РК так же сужающиеся.

СА реактивной ступени работает так же как и СА активной ступени. Но в РК р и Т продолжают уменьшаться, относ. скорость растет. Абс. скор. в РК уменьшается, т.к. часть кинет. энергии потока преобраз. в мех. работу.

При обтек. газом лопаток РК на каждой лопатке создается аэродинам. сила – разность давл. на вогнутой и выпуклой пов-тях лопатки. Разложим аэродинам. силу на окружную и осевую составляющие. Видно, что окружная составляющая создает крутящий момент, вращающий РК и создающий мех. работу.

У активной ступени турбины степень реактивности ρ=0, у реактивной ст. турбины ρ=0,25-0,35.

Занятие 26

- Адиабатическая работа турбины.

- Работа турбины.

- Потери в турбине, КПД.

- Мощность турбины.

- Адиабатическая работа турбины.

В идеальной газовой турбине каждый килограмм газа при адиабат. расш-ии совершает работу, кот. назыв. адиабатической работой расширения газа в турбине.

- Потери в турбине, КПД.

  - Потери  в СА. Обусловлены трением газа о стенки лопаток СА, отрывом потока и вихреобразованием.

  - Потери в радиальном зазоре м-ду лопатками РК и статором. Газ перетекает из области перед РК в обл. за РК, с корытец на спинки лопаток, не совершая полезной работы.

  - Потери о трение диска о газ. На боков. пов-тях дисков в газе возникают силы трения, обусловленные вязкостью газа.

  - Потери на перетекание газа ч-з лабиринтные уплотнения. В зазорах м-ду подвижными и неподвижными деталями турбины установлены лабиринтные уплотнения, в кот. происход. перетек. газа из обл. высокого давл. в обл. с низким давл. Возникают потери от перетекания газа.

  - Механические потери. Потери на преодоление сил трения в подшипниках.

КПД турбины – отношение действительной работы расширения к адиабатической.

, .

- Мощность турбины.

Мощность турбины – работа совершаемая газом в теч. одной секунды.

При постоянной темп-ре газов перед турбиной расход ч-з нее опред. давл. газа перед ней, т.е. . Однако расход и определяют число оборотов компрессора, а, след-но, и расположенной с ним на одном валу турбины. Оказывается, что при пост. темп-ре газов перед турбиной, примен. для привода компрессора, ее мощность пропорц. числу оборотов в степени 2,5.

При пост. оборотах мощность турбины возрастает с увел. темп-ры газа перед СА.

Занятие 27

- Многоступенчатые турбины: необходимость

- Способы профилирования проточной части турбины.

- Многоступенчатые турбины: необходимость

С целью получения большой мощности турбины в ней должен срабатываться большой теплоперепад. Окружная скорость ступени турбины выбирается из условий прочности материала лопаток РК и достигает 370 м/с. Для получения большей мощности в одноступенчатой турбине необходимо дальнейшее увеличение окружной скорости РК, а дальнейшее увеличение выходной скорости из СА приводит к снижению КПД. Поэтому, если необходимо сработать большой теплоперепад, применяют многоступенчатые турбины.

Рассмотрим двухступенчатую реактивную турбину.

Такая турбина сост. Из двух СА и двух РК, сост. Две реактивные ступени. В многоступенчатой турбине теплоперепад, срабатываемый турбиной, разделяется м-ду ступенями турбины; в каждой ступени газ расширяется, создавая полезную работу.

При равномерном распределении теплоперепада м-ду ступенями окруж. скорость РК при наивыгоднейшем КПД будет высчитываться след. образом:

Следует, что при одинаковом теплоперепаде в одноступ. и многоступ. турбине, окруж. скор. лопаток РК многоступ. турбины будет меньше в раз.

Кроме того, применение многоступ. реактивной турбины способствует росту КПД по след. причинам:

  - Отн. скорость w будет иметь М чуть меньше 1, в отличие от одноступ. турбины с М>1.

  - При уменьшении окруж. скорости можно без ущерба для прочности использовать более длинные лопатки. Уменьш. потери связ. с перетеканием газа ч-з радиал. зазоры и концевые потери.

  - Выходная скорость из РК использ. след. ступенью, что увел. общую мощность турбины.

  - Потери на предыдущей ступени, превращаются в тепло, кот. будет использовано послед. ступенью.

Недостатки многоступ. турбин:

- Температурные напряжения вдоль оси турбины, из-за различия температуры в начале и конце турбины.

- Больший вес и габариты.

- Способы профилирования проточной части турбины.

При разработке многоступ. турбин большое внимание уделяют выбору формы проточной части турбины. Прежде всего, опред. площадь выходного сеч. канала на выходе из турбины по ур-ию расхода. При известной площади канала и диаметре турбины можно опред. длину лопаток РК последней ступени. Если длину лопаток всех ступеней принять одинаковой, то на последних ступенях будет очень малой знач. осевой скорости, что ведет к снижению КПД.

Для того, что бы получить оптимальный КПД приходится длину лопаток турбины увеличивать по потоку. След-но канал проточной части должен уширяться по потоку. Угол уширения  не должен быть больше 15-20о, для исключения отрыва потока от стенок канала, приводящему к значит. росту гидравлич. потерь.

Используют три формы проточной части турбины:

  - С уменьшением диаметра втулки при пост. внеш. диаметре.

  - С увеличением внешнего диаметра при пост. внутр. диаметре.

  - С уменьш. внутреннего и увеличением внешнего диаметра при пост. среднем диаметре.

При первом способе габариты турбины получаются меньше и обеспечиваются плавные переходы при выходе из турбины в выходное устройство. Однако получается больший угол уширения.

Второй способ имеет противоположные свойства. Кроме того, такую турбину гораздо проще изготовить.

Третий явл. промежуточным м-ду первым и вторым. При этом увеличивается сложность изготовления турбины.

Занятие 28

- Выходное устройство: назначение, требования, типы, параметры, основные элементы.

- Изменение параметров газа в выходном устройстве ТРД с нерегулируемым соплом.

- Выходное устройство: назначение, требования, типы, параметры, основные элементы.

Выходное устр-во предназнач. для преобразования энергии теплосодержания, пост. из турбины в кинетич. энергию с целью создания тяги.

Непосредственно за турбиной уст. диффузор, в кот. кольцевой поток преобраз. в цилиндрический. Кроме того, в диффузоре значительно уменьш. скор. газ. потока.

В реакт. сопле (РС) происходит дальнейшее расширение газа до давл. рс. Давл. рс может быть больше, равно или меньше атмосферного в завис. от режима работы РС.

В сужающемся сопле сила, действ. на его пов-ти направлена против силы тяги. Однако, сила тяги – результирующая всех сил, действ. на пов-ти дв-ля, омываемые воздухом и газом.

РС явл. одним из эл-тов дв-ля, опред. изм. пар-ров вдоль дв-ля и в конечном итоге тягу дв-ля.

Типы РС:

Тип сопла опред. располагаемым перепадом давления в РС. Располагаемый перепад давл. в РС – отнош. полного давл. газа перед соплом к атмосферному.

1. При устанавливают сужающиеся сопла.

2. При устанавливают сужающе-расширяющиеся сопла (сопло Лаваля).

Для обеспечения устойчивой работы дв-ля при изм. режима могут применять регулируемые сопла.

  - регулируемые сопла;

  - нерегулируемые сопла.

Требования к РС:

- Малые гидравл. потери;

- Обеспечение возможности регулирования сопла;

- Простота изготовления и эксплуатации.

Параметры РС:

- Коэф. скорости : отнош. действ. скорости истеч. к идеальной, при отсутствии теплообмена с внешней средой и гидравл. потерь. , т.е. коэф. скорости опред. гидравл. совершенство РС.

- Коэф. сохр. полного давл.

- Расчетная степень расширения газа в сопле

- Изменение параметров газа в выходном устройстве ТРД с нерегулируемым соплом.

В диффузоре площадь попер. сеч. увел., при этом кинетич. энергия газа уменьш., а теплосодержание увел.

В удлинительной трубе пар-ры остаются неизменными.

В РС происходит преобразование теплосодержания в кинетич. энергию. Скорость увел., р и Т уменьш.

В целом в выходном устр-ве ТРД происходит ускорение газового потока за счет понижения теплосодержания.