Крана управления (тумблер) из положения «Включено» перевести энергично в положение «Выключено», а затем через 1 – 1,5 секунды в положение «Мешалка» и удержать в этом положении не менее 15 – 20 секунд, после чего аппаратура может быть выключена.

2. В процессе работы системы отсечки крен самолета недопустим.

5.5. центробежные распылители жидкости используют двух типов: НО59.020, НО59.030. Общий вид представлен на рис. 3.

Распылитель  НО59 состоит из корпуса, заглушки с конической поверхностью и уплотнительного кольца. Установку этого распылителя на штангу опрыскивателя самолета Ан – 2 производят с помощью переходника 2102.0272.001. колпачка Э – 23 из комплекта серийного опрыскивателя самолета Ан – 2 и прокладки 2102.0272.002. При установке распылитель следует сориентировать таким образом, что бы выпуск жидкости производился назад по полету. В противном случае неизбежны деформация факела распыленной жидкости воздушным потоком до касания им корпуса распылителя и резкое ухудшение качества распыла жидкости.

При эксплуатации распылителя НО59 необходимо учитывать, что наличие производственных дефектов и абразивных выработок на конической поверхности А заглушки 2 ( см. рис. 3) значительно ухудшает качество распыла рабочей жидкости и увеличивает ее объемный расход по сравнению с указанными в таблице 2. Поэтому при осмотрах распылителя следует своевременно выбраковывать заглушки, имеющие дефекты на конической поверхности.

5.6. В комплект МО входит заправочный фильтр 2102.0350.000 (рис. 4),который рекомендуется использовать для заправки химбака самолета при работах центробежными распылителями и жиклерами с сечением выходного отверстия 1х5 мм.

6. ТАРА И УПАКОВКА МОДИФИЦИРОВАННОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

6.1. Комплект деталей для монтажа МО поставляют в АТБ в заводской таре.

6.2. Допускаются упаковка двух комплектов деталей в одной таре.

Вкладыш к дополнению по техническому описанию и инструкции по технической эксплуатации самолета Ан – 2 при установке опрыскивателя Ш76 – 7000.

ВНИМАНИЕ! Направляемый вам опрыскиватель Ш76 – 7000 вместо обычных щелевых жиклеров укомплектован щелевыми распылителями жидкости с шариками для обеспечения быстрой и надежной отсечки жидкости.

При этом по три крайних распылителя жидкости, на левой и правой концевых штангах, должны устанавливаться без шариков.

(О наличии или отсутствии шариков в распылителях можно убедится по звуку , при их встряхивании).

Новые распылители жидкости имеют следующие обозначения:

| № | Наименование | № чертежа | Кол – во на комплект шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распылитель щелевой 2х5 с шариком. | Ш76 – 7076 – 003 | 108 |
| 2 | Распылитель щелевой 3х5 с шариком. | Ш76 – 7076 – 005 | 108 |
| 3 | Распылитель щелевой 2х5 без шарика. | Ш76 – 7077 – 003 | 6 |
| 4 | Распылитель щелевой 3х5 без шарика. | Ш76 – 7077 – 005 | 6 |

Установка распылителя жидкости с шариком на шланге.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Модифицированный опрыскиватель Ш76 – 7000 самолета Ан – 2 предназначен для распыления жидких препаратов.

Он заменяет серийные опрыскиватели Ш7633 – 0  и Ш7609 – 0 с насосными агрегатами Ш7636 – 0 и Ш7628 – 215 и обладает повышенной надежностью в работе. Опрыскиватель устанавливается на самолетах Ан – 2 с/х с пневмо или электропневмоуправлением, оборудованных герметичным серийным с/х баком в варианте для жидких препаратов ( в с/х бак устанавливаются аналогично серийным – мерная линейка, дренажный трубопровод, заглушки на отверстия под загрузочные рукава).

- ОПИСАНИЕ

Модифицированный опрыскиватель (рис. 1) состоит из:

- насосного агрегата 1;

- вставок 2, внутренней 4 и наружной 5 штанг;

- кронштейнов навески 6 и 7;

- соединительных и крепежных деталей.

В насосный агрегат входят:

- качающий узел 20;

- рукав с эжектором 27;

- клапан 30 распылителя;

- отсечной клапан 26;

- фильтр 9 со сменными фильтроэлементами 10 и 12;

- соединительные патрубки 19.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

Максимальная подача рабочей жидкости при скорости полета 150 км/ч – 17,5 л/с.

Максимальное давление жидкости на выходе из насоса при скорости полета 160 км/ч – 6,2 кгс/см².

Максимальное количество распылителей, устанавливаемых на штангах – 114 шт.

Масса опрыскивателя – 62 кг.

Уплотнительные кольца 11, 24, 31, 42, 43 шайбы 25, 29 выполнены из фторопласта, стойкого в средах химикатов.

Насосный агрегат крепится к горловине бака аналогично серийным насосным агрегатам. К нему подсоединяются вставки 2 и затем штанги 4 и 5, которые крепятся между собой соединением типа «шар – конус». Под центропланом вставки и штанги крепятся кронштейнами 6, а к кронштейнам навески закрылков по нервюрам № 2, 6, 10, 12, 15 – кронштейнами 7, состоящими из стоек и подкосов.

Кронштейны 6 и 7 устанавливаются на самолете с помощью стопорных шпилек.

В фильтр 9 устанавливаются в зависимости от вида АХР два типа фильтроэлементов 10 и 12 или крышка 46 без сетки.

При норме внесения химикатов менее 15 л/га устанавливается фильтроэлемент с сеткой 0,8х0,32 мм, при норме внесения равной или более 15 л/га устанавливается фильтроэлемент 12 с сеткой 2х0,6 мм. Работа на максимальных расходах должны выполняться со снятой сеткой фильтроэлемента.

Насосный агрегат имеет патрубок 28 постоянной гидромешалки, обеспечивающий перемешивание жидкости в сельхозбаке на всех режимах работы опрыскивателя. При необходимости патрубок может быть перекрыт установкой пробки 33, длинным хвостовиком вверх. Управление работой опрыскивателя производится из кабины экипажа.

- РАБОТА

При пневмоуправлении сельхозаппаратурой

Исходным положением рукоятки управления сельхозаппаратурой является положение «ВЫКЛ». При этом ветряк насосного агрегата заторможен, клапан распределителя жидкости и отсечной клапан закрыты. Жидкость к распылителям не поступает.

При установке рукоятки пневмокрана в положение «МЕШАЛКА» растормаживается ветряк, жидкость перемешивается за счет циркуляции через патрубок постоянной гидромешалки и эжектор в сельхозбак.

Для включения опрыскивателя рукоятку пневмокрана из положения «МЕШАЛКА» необходимо перевести на 3 – 5 секунд в положение «ВЫКЛ», затем установить ее в положение «ВКЛ», открывается клапан распределителя, ветряк растормаживается и жидкость поступает в штанги к распылителям.

Для включения отсечки жидкости рукоятка крана устанавливается на 13 – 15 сек. В положение «МЕШАЛКА», клапан распределителя закрывается, открывается отсечной клапан. Жидкость циркулирует из сельхозбака через насос, распределитель и эжектор обратно в бак. За счет разряжения в эжекторе, оставшаяся в штангах жидкость отсасывается через фильтр и отсечной клапан в сельхозбак.

При установке рукоятки пневмокрана в положение «ВЫКЛ» отсечной клапан закрывается, ветряк насосного агрегата затормаживается.

Опрыскиватель готов к повторному включению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для обеспечения отсечки жидкости опрыскивание должно прекращаться при остатке жидкости в сельхозбаке не менее 25 литров, в зависимости нормы внесения.

ПРИ ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИИ СЕЛЬХОЗАППАРАТУРОЙ

Опрыскивание осуществляется при установке переключателя рода работы в положение «ОПРЫСКИВ» и включенном АЗС «СЕЛЬХОЗ АПП».

При установке переключателя «УПРАВЛЕНИЕ С/Х АП» в положение «ЛЕВ», управление опрыскивателем осуществляется переключателем расположенном на левом штурвале ( управление с центрального пульта – аналогично, при этом переключатель «УПРАВЛЕНИЕ С/Х АП» устанавливается в положение «ПРАВ»).

Когда переключатель режима работы находится в положении «ВЫКЛ» клапан распределителя и отсечной клапан закрыты, ветряк заторможен, жидкость к распылителям не поступает.

При установке переключателя в положение «МЕШАЛКА» растормаживается ветряк и открывается клапан. Жидкость в сельхозбаке перемешивается, циркулируя через насос, патрубок гидромешалки и эжектор обратно в бак.

Для включения отсечки жидкости переключатель устанавливается в положение «МЕШАЛКА», клапан распределителя закрывается, открывается отсечной клапан. Жидкость циркулирует из с/х бака через насос, распределитель и эжектор обратно в бак. За счет разряжения в эжекторе, оставшаяся в штангах жидкость отсасывается через фильтр и отсечной клапан в сельхозбак.

При установке переключателя в положение «ВЫКЛ» отсечной клапан закрывается, ветряк насосного агрегата затормаживается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения отсечки жидкости опрыскивание жидкости должно прекращаться при остатке жидкости в сельхозбаке не менее 25 литров в зависимости от нормы внесения.

- УСТАНОВКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ НА САМОЛЕТ

До установки опрыскивателя выполните следующие работы:

- произведите реконсервацию ( очистку ) устанавливаемого оборудования;

- демонтируйте поочередно ранее установленные болты с кронштейнов навески закрылков по нервюрам №2, 6, 10, 12, 15 и, используя болты 3017А – 5 – 22 – кд из комплекта модифицированного опрыскивателя, установите кронштейны 8;

- головки болтов, гаек и выступающие резьбовые части покройте серо – голубой эмалью ХВ – 16.

ПРИМЕЧАНИЕ:  В дальнейшей эксплуатации кронштейны 8 демонтажу с самолета не подлежат.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- установите насосный агрегат 1;

- установите с помощью опорных шпилек кронштейны 6 и 7;

- установите вставки 2 и штанги 4, 5 таким образом, чтобы их штуцера 34 и 35 были направлены, как показано на рис. 1 в зависимости от типа распыляемых распылителей жидкости;

- затяните гайки 13 соединений штанг и вставок;

- затяните хомуты крепления штанг и вставок;

- установите на штуцер №1 тройник;

- произведите проверку нумерации бортовых штуцеров согласно таблицы  1;

- подсоедините шланги пневмосистемы к штуцерам №1, 2, 3, 4 ( см. рис. 2 ) в следующем порядке:

а) к штуцеру №1 – шланг 17 на открытие клапана распределителя, шланг 16 на выключение насоса;

б) к штуцеру №2 – шланг 15 на закрытие клапана распределителя;

в) к штуцеру №3 – шланг 14 на включение отсоса, шланг 36 на растормаживание ветряка;

г) к штуцеру №4 – шланг 21 на торможение ветряка.

Зафиксируйте шланги между собой лентой с кнопками во избежание касания шлангами элементов конструкции самолета и опрыскивателя и повреждения шлангов.

- установите давление в системе управления сельхозаппаратурой 16±1 кг/см²;

- проверьте герметичность соединений пневмосистемы нанесением на стыки мыльного раствора с последующей установки рукоятки пневмокрана поочередно во все положения на 2 минуты;

- проверьте герметичность стыков гидравлических полостей опрыскивателя;

- проверьте правильность срабатывания агрегатов опрыскивателя;

- зашплинтуйте все контровочные гайки, законтрите соединения трубопроводов.

При установке модифицированного опрыскивателя все резьбовые и посадочные поверхности смажьте тонким слоем смазки ЦИАТИМ – 201.

- СНЯТИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ С САМОЛЕТА

-  произведите послеполетное обслуживание опрыскивателя;

- закройте вентиль пневмосистемы управления сельхозаппаратурой, расположенной на левом пульте в кабине экипажа;

| Положение переключателя режима работы | Номер бортового штуцера |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выключено | - | + | - | + |
| Включено | + | - | + | - |
| Гидромешалка | - | + | + | - |

+ - наличие давления воздуха

- - сброс давления воздуха

- стравите давление из пневмосистемы опрыскивателя трехкратным переводом рукоятки пневмокрана в положение «ВКЛ» и обратно в положение «ВЫКЛ». Установите кран в положение «НЕЙТРАЛЬНО».

На самолете оборудованном электропневмоуправлением сельхозаппаратурой давление стравите в следующем порядке:

- выключите АЗС сельхоз. ап. ;

- переключатель рода работы установите в положение «ОПРЫСКИВ»;

- переключатель «УПРАВЛЕНИЕ С/Х АП» - в положение «ЛЕВ».

Трехкратным переводом переключателя режима работы в положение «ВКЛ» и обратно стравите воздух из пневмосистемы, все переключатели и АЗС установите в исходное положение;

- отсоедините шланги пневмосистемы с тройником от штуцеров №1, 2, 3, 4;

- демонтируйте вставки 2 и штанги 4 и 5 в сборе с тройниками и подкосами. При необходимости снимите стойки и подкосы со штанг и вставок;

- снимите насосный агрегат;

- на штуцера фюзеляжа и шланги опрыскивателя установите заглушки и законтрите их проволокой.

3. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОЛОСТЕЙ И ПРАВИЛЬНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ АГРЕГАТОВ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

ПРИ ПНЕВМОУПРАВЛЕНИИ СЕЛЬХОЗАППАРАТУРОЙ

- залейте в сельхозбак 300 л воды;

- установите на штуцера штанг и вставок заглушки, кроме концевых.

После заполнения штанг и вставок водой установите концевые заглушки;

- запустите двигатель, выведите его на режим 1500 – 1600 об/мин;

- установите рукоятку пневмокрана управления сельхозаппаратурой в положение «ВКЛ», работайте на этом режиме 3 минуты;

- переведите рукоятку пневмокрана в положение «ВЫКЛ», выключите двигатель;

- визуально проверьте отсутствие подтекания воды в стыках трубопроводов и агрегатов опрыскивателя.

Особое внимание обращайте на уплотнения штока клапана распределителя, крышку фильтра и дренажную полость отсечного клапана;

- снимите заглушки со штуцеров штанг и вставок, предварительно слив воду из фильтра и штанг через сливной кран 18;

- установите распылители жидкости по схеме указанной на рис. 3 в зависимости от планируемого расхода химикатов;

ВНИМАНИЕ! При установке распылителей, во избежание проворачивания их и смятия прокладок, придерживайте распылители гаечным ключом до полной затяжки накидных гаек от руки.

Щелевые отверстия распылителей должны быть расположены строго вдоль штанг опрыскивателя;

- запустите двигатель, выведите его на режим 1500 – 1600 об/мин;

- переключением рукоятки пневмокрана проверьте правильность срабатывания агрегатов опрыскивателя:

А) при установке рукоятки пневмокрана в положение «ВЫКЛ» ветряк насосного агрегата заторможен, клапан распределителя закрыт ( шток пневмоцилиндра выдвинут ), вода из распылителей не вытекает;

Б) при установке рукоятки пневмокрана в положение «МЕШАЛКА» - ветряка насосного агрегата расторможен, клапан распределителя закрыт, вода интенсивно перемешивается струей, возвращаемой насосным агрегатом в сельхозбак ( что наблюдается через окуляр бака );

- установите на 3 – 5 секунд рукоятку пневмокрана в положение «ВЫКЛ» - ветряк насосного агрегата затормаживается;

В) при установке рукоятки пневмокрана в положение «ВКЛ» - ветряк насосного агрегата расторможен, клапан распределителя открыт ( шток пневмоцилиндра втянут ), вода под давлением вытекает из распылителей;

Г) при установке рукоятки пневмокрана в положение «МЕШАЛКА» ветряк носового агрегата расторможен, клапан распределителя закрыт ( шток пневмоцилиндра выдвинут ), отсечной клапан открыт, вода отсасывается из штанг в сельхозбак ( что наблюдается по резкому прекращению вытекания воды из распылителей);

- установите рукоятку пневмокрана в положение «ВЫКЛ», выключите двигатель.

В случае подтекания воды через уплотнение штока клапана распределителя расконтрите гайку 32 подтяните ее на 1/12 оборота и законтрите.

В случае подтекания воды из дренажной полости отсечного клапана расконтрите гайки 22, 23, ослабьте затяжку гайки 22, подтяните гайку 23 на 1/12 оборота, затем затяните гайку 22 и законтрите соединения.

При необходимости замены деталей уплотнения пользуйтесь таблицей 2:

| № п/п | № поз. Рис. 1 | № чертежа (нормали) | Кол – во на опрыскив. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поз. 11 | Кольцо Ш76 – 4627 | 2 |  |
| 2 | Поз. 43 | Кольцо Ш76 – 7007 | По числу распылителей |  |
| 3 | Поз. 42 | Кольцо Ш76 – 7112 | 1 |  |
| 4 | Поз.39 | Кольцо Ш76 – 7158 | 1 |  |
| 5 | Поз. 24 | Кольцо 3 – 1 – 0СТ1 12314 – 75 | 3 |  |
| 6 | Поз. 31 | Кольцо 4 – 1 – ОСТ1 12314 – 75 | 3 |  |
| 7 | Поз. 38 | Кольцо 2186А – 7 | 1 |  |
| 8 | Поз. 41 | Кольцо 2186А – 9 | 3 |  |
| 9 | Поз. 40 | Кольцо 2186А – 152 | 2 |  |
| 10 | Поз. 25 | Шайба Ш76 – 7164 | 1 |  |
| 11 | Поз. 29 | Шайба Ш76 – 7175 | 2 |  |
| 12 | Поз. 45 | Цилиндр Ш76 – 6230 | 1 | Взаимозаменяем с серийным цилиндром S = 7612 – 19 (производства ПНР) |
| 13 | Поз. 44 | Цилиндр Ш76 – 7185 | 1 | Взаимозаменяем с серийным цилиндром S = 7612 – 31 (производства ПНР) |

ПРИ ЭЛЕКТРОПНЕВМОУПРАВЛЕНИИ СЕЛЬХОЗАППАРАТУРОЙ

- залейте в сельхозбак 300 литров воды;

- установите на штуцера штанг  и вставок заглушки, кроме концевых, после заполнения штанг водой, установите концевые заглушки;

- установите переключатель рода работы в положение «ОПРЫСКИВ.»;

- запустите двигатель, выведите его на режим 1500 – 1600 об/мин;

- включите АЗС «СЕЛЬХОЗ АП»;

- установите переключатель «УПРАВЛЕНИЕ С/Х АП» в положение «ЛЕВ» ( проверку системы производите с места левого летчика) ;

- установите переключатель режима работы в положение «ВКЛ» , работайте на этом режиме 3 минуты;

- переведите переключатель режима работы в положение «ВЫКЛ». Выключите двигатель;

- визуально проверьте отсутствие подтекания воды в стыках трубопроводов и агрегатов опрыскивателя.

Особое внимание обращайте на уплотнения штока клапана распределителя, крышку фильтра и дренажную полость отсечного клапана;

- снимите заглушки со штуцеров штанг и вставок, предварительно слив воду из фильтра и штанг через сливной кран 18;

- установите распылители жидкости по схеме указанной на Рис. 3 в зависимости от планируемого расхода химикатов;

- запустите двигатель, выведите его на режим 1500 – 1600 об/мин, проверьте правильность срабатывания агрегатов опрыскивателя:

А) при установке переключателя режима работы в положение «ВЫКЛ» - ветряк насосного агрегата заторможен, клапан распределителя закрыт ( шток пневмоцилиндра выдвинут ), отсечной клапан закрыт;

Б) при установке переключателя режима работы в положение «МЕШАЛКА» ветряк растормаживается, открывается отсечной клапан. Происходит интенсивное перемешивание воды струей возвращаемой через эжектор в сельхозбак ( что наблюдается через окуляр бака );

- установите на 3 – 5 секунд переключатель режима работы в положение «ВЫКЛ», а затем в положение «ВКЛ». Ветряк расторможен, клапан распределителя открыт ( шток пневмоцилиндра втянут ), жидкость поступает  в штанги к распылителям;

В) при установке переключателя в положение «МЕШАЛКА», клапан  распылителя закрыт ( шток пневмоцилиндра выдвинут ), отсечной клапан открыт, происходит  отсос жидкости в бак за счет разряжения в эжекторе ( что наблюдается по резкому прекращению вытекания воды из распылителей );

Г) при установке переключателя режима работы  в положение «ВЫКЛ», опрыскиватель  приходит в исходное положение;

- по окончании проверки выключите АЗС «СЕЛЬХОЗ АП», остановите двигатель.

ПРЕДПОЛЕТНА ПОДГОТОВКА

Перед выполнением полетов на опрыскивание проверьте:

- Крепление насосного агрегата, штанг вставок, состояние штангов пневмосистемы, наличие и целостность контровки.

- Состояние лопастей ветряка насосного агрегата. Не допускаются трещины на лопастях.

- Правильность настройки опрыскивателя в соответствии с указаниями по технологии АХР и схемой установки распылителей жидкости.

ПОСЛЕПОЛЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

По окончании летного дня:

- Снимите, промойте водой и установите на место фильтроэлемент. Промывку фильтроэлемента выполняйте следующим образом:

- удерживая фильтроэлемент за ручку в вертикальном положении 5 – 6 раз резко погрузите его в емкость с водой или моющей жидкостью;

- при сильном загрязнении фильтроэлемента, погружая его в жидкость, выполните несколько движений в поперечных направлениях. Для облегчения промывки фильтроэлемента разрешается легкое постукивание и протирание наружной поверхности фильтроэлемента жесткой щеткой.

2.   Залейте в бак 300 литров воды и промойте систему с помощью насосного агрегата. Привод насосного агрегата осуществляйте от воздушного потока, создаваемого винтом самолета при работе двигателя на земле на режиме 1500 – 1600 об/мин.

3.    Слейте остаток жидкости из бака и из системы трубопровода через сливной кран.

ХРАНАНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

- Перед сдачей на хранение комплект опрыскивателя очистите от химикатов, промойте и высушите, при необходимости произведите восстановительный ремонт и законсервируйте аналогично серийному опрыскивателю.

- Хранение насосного агрегата, штанг, вставок, крепежных деталей должно осуществляться на складах в соответствии с действующими указаниями для серийных опрыскивателей с соблюдением мер защиты агрегатов от повреждений и коррозии.

ТРАНСПОРТИРОВКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

Транспортировка модифицированного опрыскивателя должна осуществляться в соответствии с правилами транспортирования серийного опрыскивателя.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание модифицированного опрыскивателя Ш76 – 7000 выполнять в соответствии с Регламентом технического обслуживания серийной опрыскивающей аппаратуры самолета Ан – 2.

Характерные неисправности модифицированного опрыскивателя Ш76 – 7000 и способы их устранения

| № п/п | Наименование неисправности | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь стыка «шар – конус» штанг, или штанг с фильтром, гайки стыков затянуты. | А) загрязнены детали стыка; Б) забоины на поверхности шара или конуса; В) деформированы детали стыка. | А) развинтить стык, детали промыть, протереть салфеткой; Б) зачистить забоины личным напильником, зашлифовать наждачной бумагой; В) устраняется заменой деформированной детали при ремонте. |
| 2 | При включении опрыскивателя в режим «МЕШАЛКА» отсечной клапан не открывается, давление воздуха в пневмосистеме – нормальное. | Тугой ход штока клапана: А) из – за трудного хода поршня в пневмоцилиндре; Б) из – за загрязнения рабочей поверхности штока; В) из – за чрезмерной затяжки уплотнительных фторопластовых колец. | А) произвести зачистную разборку, дефектацию, ремонт и смазку пневмоцилиндра; Б) произвести частичную разборку отсечного клапана, промыть шток, собрать клапан и проверить легкость хода от пневмосистемы самолета; В) ослабить затяжку гайки уплотнительных колец, проверить легкость хода клапана от пневмосистемы самолета и его герметичность. |
| 3 | При включении опрыскивателя в режим «ВКЛЮЧЕНО», не открывается клапан подачи жидкости в штанги, давление воздуха в пневмосистеме – нормальное. | А) тугой ход штока и поршня в пневмоцилиндре клапана; Б) тугой ход штока клапана: - из – за загрязнения рабочей поверхности штока; - из – за чрезмерной затяжки уплотнительных фторопластовых колец. | А) произведите разборку. Дефектацию, ремонт и смазку пневмоцилиндра. - рассоединить шток пневмоцилиндра и шток клапана распределителя, снять фильтр, вынуть клапан распределителя, промыть шток, установит на место, проверить от руки легкость хода; - ослабить затяжку гайки уплотнительных колец, проверить легкость хода клапана и его герметичность. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Течь жидкости из – под крышки фильтра. | А) забоины на уплотнительном кольце; Б) забоины на уплотняющей кромке корпуса фильтра. | А) дозатянуть крышку на фильтре, проверить на герметичность, в случае если течь не устраняется, заменить уплотнительное кольцо; Б) запилить забоины личным напильником и зашлифовать наждачной бумагой. |
| 5 | Негерметичность клапана распределителя. | А) забоины на уплотняющей кромке фторопластовой шайбы; Б) загрязнено седло клапана | А) снять фильтр, снять фторопластовую шайбу, перевернуть ее и установить на прежнее место, если вторая кромка фторопластовой шайбы имеет неудовлетворительное состояние, поменять местами первую и вторую уплотняющие фторопластовые шайбы, выполнить сборку и проверить на герметичность 10 предварительных срабатываний от пневмосистемы самолета. Рабочая крома фторопластовой шайбы может так же восстанавливаться проточкой наружного диаметра шайбы на 1 – 1,2 мм до устранения дефекта; Б) снять фильтр, промыть, очистить седло клапана, выполнить сборку и проверить на герметичность клапан. |
| 6 | Негерметичность клапана распределителя | А) забоины на уплотняющей кромке фторопластовой шайбы; Б) загрязнено седло отсечного клапана. | А) отсоединить отсечной клапан от трубопровода и эжектора удерживая ( через трубопровод соединяемый с эжектором ) ключом за лыски на штоке, отвинтить гайку. Снять фторопластовую шайбу, перевернуть ее и установить на прежнее место, если вторая кромка фторопластовой шайбы имеет неудовлетворительное состояние, шайбу заменить на новую. Рабочая кромка фторопластовой шайбы может так же восстанавливаться проточкой наружного диаметра шайбы на 0,8 – 1 мм до устранения дефекта. После устранения неисправности выполнить сборку и проверить на герметичность после 10 предварительных срабатываний от пневмосистемы самолета; Б) отсоединить отсечной клапан от трубопровода, очистить от грязи и промыть седло, подсоединить отсечной клапан, проверить герметичность. |

ПРМЕЧАНИЕ: качающий узел насосного агрегата модифицированного опрыскивателя, взаимозаменяем с серийным. Характерные неисправности и способы их устранения те же, что и для качающих узлов серийных опрыскивателей.