## Slide 1: Изображения – виды, разрезы

## Slide 2: Основные виды

## Slide 3: Если на чертеже нет места для располо­жения в проекционной связи какого-либо основного вида, его располагают на свободном месте чертежа, сделав над ним надпись типа «А». Надпись располагается над изображе­нием горизонтально и обозначает, что это вид в направлении «А». Направление взгляда указывается стрелкой на основном изображе­нии.

## Slide 5: Местный вид – изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета.

## Slide 6: Разрез – изображение предмета, полученное при мысленном рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляется, а на плоскости проекции изображается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.
Разрез

## Slide 7
Простой разрез выполнен одной секущей плоскостью
Простые разрезы делятся на:
1. горизонтальные
2. вертикальные: фронтальные, профильные
3. наклонные
4. местные

## Slide 8
1. Горизонтальный разрез
секущая плоскость расположена параллельно горизонтальной плоскости проекций

## Slide 9
2. Вертикальный разрез
2.1 Фронтальный разрез
секущая плоскость расположена параллельно фронтальной плоскости проекций

## Slide 10
2. Вертикальный разрез
2.2 Профильный разрез
секущая плоскость расположена параллельно профильной плоскости проекций

## Slide 11: 3. Наклонный разрез разрез, выполненный плоскостью, расположенной под углом, отличным от прямого, к горизонтальной плоскости проекций

## Slide 12
4. Местный разрез
разрез, служащий для выяснения устройства детали лишь в отдельном, ограниченном месте.

## Slide 13: Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, то рекомендуется соединить половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза располагают справа или снизу от оси симметрии. Линии невидимого контура на виде не показывают.
Соединение вида и разреза

## Slide 14: Обозначение разрезов

## Slide 15: Сложные разрезы 1. Ступенчатый разрез это разрез, где секущие плоскости располагаются парал­лельно друг другу.

## Slide 16: 2. Ломаный разрез разрез, ког­да секущие плоскости пересекаются друг с другом под углом, отличным от прямого

## Slide 17: Выполнить и обозначить разрез детали

## Slide 18: Деталь в разрезе