Тест №6 по дисциплине «Охрана Труда»

1 Выберете определение для сосуда:

- герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

2.Выберете правильное соотношение единиц измерения давления:

- 1атм = 0,1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 =0, 01МПа = 760мм рт ст=100м вод ст = 10 КПа.

1атм = 1 кгс/см2 =0, 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа.

- 1атм = 1 кгс/см2 = 1МПа = 760мм рт ст=10м вод ст = 100 КПа. ?

3.Рабочее давление в сосуде это-

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- давление, на которое производится расчет на прочность.

максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

5.Разрешенное давление в сосуде это-

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т= 20оС. ?

6. Периодичность наружного, внутреннего осмотров, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов.

1 раз в 12 мес.

- 1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 8 лет.

7.Периодичность гидравлического испытания сосудов, проводимых спецорганизацией, зарегистрированных в Ростехнадзоре сосудов.

- 1 раз в 12 мес.

1 раз в 5 лет.

- 1 раз в 2 года.

- 1 раз в 8 лет. ?