Вариант 1

1 Какие виды допуска по выполнению технического обслуживания АТ  может иметь

авиатехник, окончивший авиационное учебное заведение в первый год работы?

1.  Допуск к самостоятельному техническому обслуживанию.

2.  Допуск к техническому обслуживанию под контролем лица, имеющего допуск к

самостоятельному техническому обслуживанию

3.  Допуск к техническому обслуживанию без права оформления технической

документации.

2.Авиатехнику оформляется допуск для выполнения работ:

1.      - по регламентам оперативного, периодического ТО;

- запуска и опробования двигателей;

- мойка воздушного судна

2.     -  по регламентам оперативного, периодического ТО;

- запуска и опробования двигателей;

- буксировки воздушных судов;

3.     - работ по регламентам оперативного, периодического ТО;

- запуска и опробования двигателей;

- уборка места стоянки;

3. Воздушное судно считается исправным при условии:

- Планер, двигатели полностью укомплектованы согласно перечню в   документации, выполнено  ТО,  устранены неисправности . Оформлена техническая  документация , исправность судна подтверждена подписями в карте-наряде соответствующих лиц.

- Планер,  двигатели и комплектующие изделия имеют достаточный для выполнения конкретного полета остаток ресурса и срока службы. ВС заправлен ГСМ, газами, специальными жидкостями, снаряжен всеми необходимыми  компонентами в соответствии с заданием на полет и требованиями РТО, РТЭ, РЛЭ. Выполнены и оформлены подписями в карте – наряде работы по обеспечению вылета. ВС передано экипажу.

- Планер, двигатели и комплектующие изделия имеют остаток ресурса и срока службы, полностью укомплектованы согласно перечню в пономерной  документации. Выполнено очередное ТО, устранены неисправности. Оформлена производственно-техническая  и пономерная документация. Исправность судна подтверждена подписями соответствующих должностных лиц в карте-наряде.

4.Воздушное судно считается готовым к вылету при условии:

- Планер,  двигатели и комплектующие изделия имеют достаточный для выполнения конкретного полета остаток ресурса и срока службы. ВС заправлен ГСМ, газами, специальными жидкостями, снаряжен всеми необходимыми  компонентами в соответствии с заданием на полет и требованиями РТО, РТЭ, РЛЭ. Выполнены и оформлены подписями в карте – наряде работы по обеспечению вылета. ВС передано экипажу

- Планер, двигатели и комплектующие изделия имеют остаток ресурса и срока службы, полностью укомплектованы согласно перечню в  документации.. Оформлена производственно-техническая  документация, исправность судна подтверждена подписями соответствующих должностных лиц в карте-наряде.

3. Планер,  двигатели и комплектующие изделия имеют достаточный для выполнения конкретного полета остаток ресурса и срока службы. ВС заправлен ГСМ, газами, специальными жидкостями, снаряжен всеми необходимыми  компонентами в соответствии с заданием на полет и требованиями РТО, РТЭ, РЛЭ

  - Какие эксплуатационно-технические документы относятся к типовым?

1.    -руководство по летной эксплуатации

-руководства  по технической эксплуатации самолета (вертолета), двигателя,

-регламент технического обслуживания

2.     -по авиационной технике

- по надежности АТ

- по авиационно-технической подготовке и допуску к ТО;

- по ТО авиационной техники;

3    - свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна,

- удостоверение  о годности гражданского воздушного судна к полетам,

- санитарный журнал самолета (вертолета),

- бортовой журнал,

- формуляры ВС и двигателей,

6. Какие эксплуатационно-технические документы относятся к пономерным?

1.    -руководство по летной эксплуатации

-руководства  по технической эксплуатации самолета (вертолета), двигателя,

-регламент технического обслуживания

2. - свидетельство о государственной регистрации судна,

-удостоверение  о годности гражданского воздушного судна к полетам,

-бортовой журнал,

-формуляры ВС и двигателей

3.  -карта-наряд на оперативное или периодическое техническое обслуживание

-бортовой журнал,

-формуляры ВС и двигателей

- Какие виды технического обслуживания выполняются на ВС

- - оперативное ТО, периодическое ТО, смазка шарнирных соединений

- - сезонное ТО, специальное ТО, ремонт

- - периодическое ТО, ТО при хранении, специальное ТО

8.     Какие формы ТО выполняются при оперативном техническом обслуживании

- Ф-1, Ф-2, Ф-3

- А1, А2, Б

- работы по встрече, работы по проводам, обеспечение хранения

- Определить основные части летной полосы аэродрома

1 ИВПП, КПБ, БПБ

2.ГВПП, РД

3. перрон, РД

10. Выбрать вид контровки разъемных соединений повышением сил трения в резьбе

- кернение, расчеканка, пружинные шайбы

- плоские шайбы, шплинты, гайки с фибровыми кольцами

- разрезные шайбы, разрезные гайки, неразрезные пружинные шайбы