Формы оперативного технического обслуживания воздушного судна (ОТО):

Форма оперативного технического обслуживания воздушного судна ВС

– работы по встрече воздушного судна

Форма оперативного технического обслуживания воздушного судна ОС

– работы по обеспечению стоянки

Форма оперативного технического обслуживания воздушного судна ОВ

– работы по обеспечению вылета

Формы оперативного технического обслуживания воздушного судна ОВ1, А1, А2, Б

– работы по осмотру и обслуживанию.

Периодическое техническое обслуживание (Base Maintenance)

- работы по ТО, не отвечающие критериям оперативного ТО ВС по сложности и требованиям к условиям их выполнения.

Выполнение форм периодического ТО осуществляется через строго определенные интервалы: существуют формы периодического ТО по наработке в часах налета, и формы ТО по календарным срокам. Формы периодического ТО обозначаются как Ф1, Ф2, Ф3, Ф4… Для календарных форм ТО добавляется индекс «К». Состав, периодичность и число форм ТО устанавливаются для каждого типа ВС.

Форма технического обслуживания воздушного судна

– комплекс работ по проверке технического состояния и обслуживанию воздушного судна.

Форма технического обслуживания воздушного судна Transit Сheck

– самая легкая форма технического обслуживания, выполняется перед каждым вылетом ВС.

Проверка технического состояния воздушного судна Daily Check

– проверка технического состояния воздушного судна, проводимая каждые 24 часа.

Проверка технического состояния воздушного судна Weekly Check

– недельная проверка технического состояния ВС, для ее проведения не требуется специальное помещение.

Форма технического обслуживания A-Сheck

– ежемесячная (или через каждые 500 часов налета) проверка технического состояния ВС. По возрастанию объема работ различаются формы технического обслуживания воздушного судна А1, А2, А4, А8. Эти формы технического обслуживания выполняются в специально оборудованном помещении.

Форма технического обслуживания B-Сheck

Данная форма технического обслуживания воздушного судна выполняется раз в три месяца, проводится в специально оборудованном помещении.

Форма технического обслуживания C-Сheck

Форма технического обслуживания воздушного судна C-Сheck выполняется, в зависимости от типа ВС, раз в 15 — 20 месяцев или через 4 000 часов налёта. В зависимости от объема работ различаются формы технического обслуживания С1, С2, С4, С6 и С8. Проведение этих форм ТО требует временного (около двух недель) выведения ВС из эксплуатации.

Форма технического обслуживания D-Сheck

– самая детальная и масштабная форма технического обслуживания воздушного судна. Проводится примерно раз в 12 лет. Длительность около месяца и более. Выполняется специализированным предприятием технического обслуживания, имеющим для этого необходимую производственно-техническую базу. В ходе выполнения данной формы ТО проверяются все узлы и агрегаты воздушного судна и, в случае необходимости, производится их замена.