###### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

###### Проектирование комбинационных схем

Продолжительность: 90 минут

Дисциплина:  Дискретная математика

Цель: Овладение практическими навыками исследования и проектирования комбинационных схем с использованием САПР Electronics Workbench

Результат обучения:

После успешного завершения занятия пользователь должен уметь:

- Проводить синтез комбинационных схем средствами САПР Electronics Workbench

- Проводить минимизацию логических функций средствами САПР Electronics Workbench

План занятия:

- Работа под руководством преподавателя. 			  	 60 минут

### Изучение процедур проектирования комбинационных схем

с использованием средств САПР.

II. 	Самостоятельная работа.                                                                  120 минут

- Изучение процедур проектирования комбинационных схем с использованием средств САПР.

  - Краткое описание логических основ построения цифровых устройств.

Для описания алгоритма работы цифровых автоматов используется математический аппарат алгебры логики. Алгебра логики оперирует двумя понятиями: событие истинно (логическая "1") или событие ложно (логический "0"). События в алгебре логики могут быть связаны двумя операциями: сложения (дизъюнкции), обозначаемой знаком U или +, и умножения (конъюнкции), обозначаемой знаком & или точкой. Отношение эквивалентности обозначается знаком =, а отрицание – чертой или апострофом ( ' ) над соответствующим символом.

Цифровой автомат имеет n входов, которым соответствуют n входных переменных X1, … Xn и один или несколько выходов, которым соответствуют выходные переменные Y1 …. Ym. Входные и выходные переменные могут принимать два значения Xi = 1 или Xi = 0.

Переключающая функция (ПФ) цифрового автомата связывает при помощи логических операций входные переменные и одну из выходных переменных. Число ПФ равно числу выходных переменных, при этом ПФ может принимать значения 0 или 1.

Логические операции. Наибольший практический интерес представляют следующие элементарные операции (функции).

Логическое умножение (конъюнкция),

Логическое сложение (дизъюнкция),

Логическое умножение с инверсией,

Логическое сложение с инверсией,

Суммирование по модулю 2,     равнозначность

Логические элементы. Существуют цифровые интегральные микросхемы, соответствующие основным логическим операциям. Логическому умножению соответствует логический элемент "И". Логическому сложению соответствует логический элемент "ИЛИ". Логическому умножению с инверсией - логический элемент "И-НЕ". Логическому сложению с инверсией – логический элемент "ИЛИ-НЕ". Операции инверсии соответствует логический элемент "НЕ". Существуют микросхемы, реализующие и многие другие логические операции.

| Тип | Логическая операция |
| --- | --- |
|  | Графическое изображение | Обозначение |
| Логическое сложение (дизъюнкция) ИЛИ |  | А+В |
| Логическое умножение (конъюнкция) И |  | АВ |
| Отрицание НЕ |  | __ А |
| Логический элемент «2 ИЛИ-НЕ» |  | ___ А+В |
| Логический элемент «2 И-НЕ» |  | __ АВ |

ЗАДАНИЕ № 1

Проведите анализ логического устройства по функциональной схеме

Составьте  структурную формулу и упростите её, если это возможно.

РЕШЕНИЕ:

1.Составление логической функции для функциональной (Логической схемы)

Для этого следует проследить пути сигналов

ОТВЕТ:

- Проверка на избыточность функциональной схемы (нужно упростить логическую функцию, т.е. преобразовать её с помощью законов алгебры логики).

Ответ:

3.  Проверяем справедливость логических преобразований. Для этого составляем таблицу истинности

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- По полученной логической функции составляем новую логическую схему:

ЗАДАНИЕ № 2

Проведите синтез трехвходного логического устройства с выходной комбинацией

00110010 в таблице истинности

Решение:

- Составим таблицу истинности для данного логического устройства:

| А | В | С | F(A,B,C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |

Так как в графе таблицы для функции F единиц меньше, чем нулей, то построим ДНФ:

- Используя правила алгебры логики, упростим выражение:

применим закон де Моргана:

Проверку выполнения преобразований можно осуществить с помощью таблиц истинности

Ответ:

- По полученной структурной формуле построим функциональную схему

Теперь для решения предложенных задач воспользуемся электронной лабораторией

Electronics Workbench. Для построения логических схем в библиотеке этой программы

Logic Gates  (логические элементы) предусмотрена возможность выбора следующих логических элементов. Соответствующая кнопочная панель показана на  рис. 1

рис. 1

В электронной лаборатории Electronics Workbench также имеется виртуальное устройство

«Логический конвертор»(Logic Converter), позволяющее осуществлять шесть видов логических преобразований для логических функций с числом переменных от 1 до 8: получение

таблицы истинности для схемы, собранной из логических элементов; преобразование

таблицы истинности в логическую формулу (СДНФ); минимизация СДНФ; преобразование

формулы в таблицу истинности;   представление формулы в виде электронной схемы в логическом базисе 2И-НЕ. Этот логический конвертор представляет собой один из компонентов

создаваемой схемы  и выбирается из панели Instruments (рис.2; внизу показан вид размещаемого на схеме блока логического конвертора).

рис. 2

Приведем последовательность действий при исследовании логической схемы с помощью логического конвертора (преобразователя).

1. Собираем в рабочем окне требуемую логическую схему.

Добавляем в нее логический конвертор (кнопка     ).

2. Подключаем ее к логическому конвертору (используется 8 входов, 1 выход, расположенный справа).

3. Открываем рабочее окно логического конвертора ( рис. 3) двойным  щелчком левой кнопки мыши на его блоке в схеме.

рис. 3

4. Для получения таблицы истинности нужно щелкнуть  мышью на кнопке

5. Для получения логической функции (структурной формулы) щелкните на кнопке

С помощью логического конвертора можно проводить не только анализ логических устройств , но и их синтез Для этого:

1. Раскрываем окно логического конвертора (рис. 3).

2. Активизируем щелчками  мыши радиокнопки  А, В, …, Н , количество которых равно

числу входов синтезируемого устройства  (количеству логических переменных) в окне

таблицы истинности будет сгенерирован полный набор входных сигналов.

3. Вносим необходимые изменения в столбец  OUT (правая часть получаемой таблицы

истинности). После этого щелчком мыши  на кнопке

получаем запись соответствующей логической функции (аналогично кнопка

позволяет получить ее в виде СДНФ). А последующий

щелчок мыши на кнопке   помещает в рабочее окно программы

Electronics Workbench требуемую цифровую схему (возможно, для доступа к ней нужно сместить мышью в сторону окно логического конвертора).

Задание № 3

Проведите анализ логического устройства (рис. 4) по функциональной схеме  с помощью

Electronics Workbench.

рис.4

РЕШЕНИЕ .

Решение задачи средствами Electronics Workbench.  Показано на рис. 5

рис. 5

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. Исследуйте следующие функциональные схемы:

2. Постройте функциональную  логическую схему:

- B∙ ‘C + A∙C;

- A ∙ ‘B ∙C+A∙’B ∙’C + ‘A∙’B ∙C;

- A∙ (B+C) ∙ (D+C);

- (A+(A+B)’)’ ;

- ((A+B)’+B)’ ;

- (A’B+AB’)’ ;

- (AB+A’B’)’ ;

- (B+C+D)A+C(B+A’);

- C+A(B+D);

- A’B’C+A’BC.

3. Проведите синтез логического  устройства с выходной комбинацией:

- 00100111

- 01101001

- 0110100110010110

- 01010101

- 0000110011100000

- 11101000

- 01010101

- 00011011

- 0010111011000000

- 1000111000111000

Все полученные результаты оформите в отчете (файл ОТЧЕТ.doc)

# Text boxes

&

1

1

&

АААА

1

&

&

А

ААААА

1

&

&

А                                 А+В

_

АВ

В

А

В

_

В

&

A

B

C

&

&

1

A

B

C